Zadanie A)  – Serwery na potrzeby redakcji Dziennika Urzędowego WojewÓDZTWA Lubelskiego w wydziale nadzoru i kontroli lubelskiego urzędu wojewódzkiego w lublinie

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. Mając na uwadze, iż wyniki testów zależą od konkretnej konfiguracji zamawianego zestawu komputerowego, zapis „osiągający minimum xxx punktów” należy rozumieć jako fakt, że podzespół umożliwia uzyskanie takiej wydajności w teście 3DMark | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
| 1 | Serwer Ilość zainstalowanych procesorów - 1 szt. Procesor: Czterordzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi: - częstotliwość taktowania zegara procesora ≥ 2,5 GHz, - częstotliwość taktowania szyny systemowej procesora ≥1066 MHz, - pamięć podręczna CPU trzeciego poziomu L3≥8 MB, - możliwość zainstalowania dodatkowego procesora, W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności, Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba porównywane serwery oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć RAM Minimum 8 GB DDR3 1333 MHz, Fully Buffered, address error detection. Możliwość rozszerzenia pamięci do 144 GB. Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną online spare, memory mirror. Płyta główna Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym. Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. Sloty PCI Minimum 2 sloty PCI-Express ≥8x . Dyski HDD 2 dyski 300 GB SAS hot-swap (technologia Serial Attached SCSI (SAS), min. 10 000 obr./min), możliwość zainstalowania min. 2 dodatkowych dysków w wewnętrznych zatokach serwera. Kontroler Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/10, posiadający min. 256 MB wewnętrznej pamięci cache, z możliwością dokupienia modułu podtrzymywania bateryjnego. Karta sieciowa 2 porty sieciowe Gigabit Ethernet 10/100/1000 z mechanizmem TCP/IP Offload i obsługą technologii Accelerated iSCSI Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna ≥32 RAM MB Porty 2 porty RJ-45, 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 3 porty USB w tym 1 z przodu obudowy, złącze VGA (15-pin video), 2 porty PS/2 (klawiatura i mysz) Napędy napęd DVD Zasilanie 2 zasilacze hot-plug (nadmiarowość typu 1+1), Łatwość serwisowania W konfiguracji standardowej prowadnice przesuwne umożliwiające obsługę serwera w stelażu; opcjonalny dwustronny wysięgnik do zarządzania okablowaniem Systemy operacyjne Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Windows Server 2003 Server, Microsoft Windows Server Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware Virtualization Software Wymagane certyfikaty i deklaracje (należy załączyć do oferty): deklaracja zgodności CE, wykonana przez wykonawcę dokładna specyfikacja techniczno-cenowa w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu, dokładne nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami. | 2 | Kpl. |  |  |  | obudowa o wysokości 1U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. serwer wraz z dodatkowym wymaganym wyposażeniem musi pochodzić od jednego producenta, dodatkowe wyposażenie rekomendowane przez producenta serwera serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. gwarancja minimum 36 miesięcy w siedzibie Klienta z czasem reakcji serwisu w następnym dniu roboczym, - gwarancja przedawaryjna na procesor, pamięć, dyski twarde - całość objęta gwarancją producenta serwera na podanych powyżej warunkach serwisowych |
| 2 | Zewnętrzny streamer do serwera jw. - o formacie zapisu Ultrium 2, pojemność zapisu (z kompresją) 400 GB, - interfejs Ultra3 SCSI (Ultra160 SCSI) LVD, - transfer danych bez kompresji sprzętowej 24 MB/s, transfer danych z kompresją sprzętową 48 MB/s, - zasilanie 100-240V, 50-60Hz, - dołączony kabel LVD SCSI 68 pin o długości min. 1,5 m - dołączone oprogramowanie do backupu: Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6, Linux – licencja dla pojedynczego serwera | 1 | kpl |  |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |