# drukarka laserowa DLA Wydziału Certyfikacji i Funduszy europejskich Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego w lublinie

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30232110-8 drukarki laserowe |
| 1 | Drukarka laserowa A3 z możliwością: druku w kolorze, automatycznego druku dwustronnego, kopiowania, skanowania. o parametrach: maksymalny rozmiar oryginału – A3, powiększanie 25 – 400%, czas nagrzewania – poniżej 40 sekund, czas pierwszej kopii w czerni – poniżej 7 s, czas pierwszej kopii w kolorze – poniżej 10 s, interfejsy: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0, protokoły sieciowe: TCP/IP, IPX/SPX (NDS, Bindery) podajnik automatyczny oryginałów, pamięć standardowa – minimum 1,5 GB RAM, minimum 80 GB HDD łączna pojemność podajników papieru minimum 2000 stron prędkość wydruku - powyżej 20 stron na minutę w czerni (A4), prędkość wydruku - powyżej 20 stron na minutę w kolorze (A4), prędkość wydruku - powyżej 12 stron na minutę w kolorze lub czerni (A3), prędkość skanowania – powyżej 35 stron na minutę (A4) prędkość kopiowania – powyżej 22 stron na minutę (A4), obsługiwane systemy operacyjne: 2000/XP/Server2003/Vista, z modułem wykończenia (zszywania na grzbiecie), dodatkowy komplet tonerów, | 1 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy, - należy dołączyć deklarację producenta potwierdzającą spełnianie przez drukarkę norm (dyrektyw) 2006/95/EC oraz 2004/108/EC, |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |