Załącznik nr 1b

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

samochodów terenowych (pick-up)  - 2 szt.

określająca minimalne parametry techniczno – użytkowe oraz okres gwarancji

I. Rodzaj pojazdu

Typ nadwozia					- nadwozie typu pick-up

Kabina 					- 4-drzwiowa, podwójna

Liczba miejsc 					- 5

Skrzynia ładunkowa			- zabudowana

Kolor 						- ciemna zieleń, grafitowy, czarny

II. Silnik

Typ						- wysokoprężny z turbosprężarką i intercoolerem

Pojemność skokowa (cm3)			- min. 2400

Moc kW(KM)					- min. 85(115)

Przyspieszenie 0-100 (s) 			- max. 15,5 i poniżej

Prędkość max (km/h)	    			- min. 150

Pojemność zbiornika paliwa (dm3)		- min. 70

# Średnie zużycie paliwa  (l/100km)		- max. 12.0

Norma emisji spalin 				- EURO 4 lub wyżej

## III. Konstrukcja napędu

Rodzaj napędu 				- stały napęd tylny, 4x4 dołączany

Skrzynia biegów				- 5-biegowa manualna

## IV. Wymiary i ładowność

Dł.(mm)/szer.(mm)/wys.(mm)		- min. 4500/1700/1750

Rozstaw osi (mm)				- min. 2800

Wymiary skrzyni ładunkowej

długość/szerokość (mm)			- min. 1300/1450

Ładowność (kg)				- min. 800

## IV. Terenowe własności trakcyjne

Kąt natarcia /zejścia				- min. 30o/22o

Minimalny prześwit (mm)			- 200

V. Bezpieczeństwo i inne:

- Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera (poduszka pasażera z funkcją deaktywacji)

- System zapobiegania blokowania kół podczas hamowania z elektronicznym rozdziałem siły    hamowania

- Wspomaganie układu kierowniczego

- Hak holowniczy

- Immobilizer lub równorzędny system zabezpieczający

- Radioodtwarzacz z odtwarzaczem CD

- Centralny zamek

- Auto alarm z niezależnym źródłem zasilania

- Klimatyzacja

- Pełny pakiet ubezpieczenia  (OC,AC,NNW) na okres 2 lat

- Apteczka samochodowa, kamizelka odblaskowa, pokrowce na siedzenia

### VI. Obsługa serwisowo-gwarancyjna

Okres gwarancji 		- mechaniczna min. 3 lata lub 100 tysięcy kilometrów przebiegu

- na korozję perforacyjną min. 6 lat

Euroassistance 		- min. 2 lata

Przeglądy techniczne	 	- min. co 15 tys. km

Sieć stacji serwisowych 	- ASO  Lublin oraz w promieniu do 20 km