# Przetarg = komputery, drukarki, monitory, sieciowe Urządzenia aktywne na potrzeby luw w lublinie

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne – opis interpretacji w SIWZ) | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
| 1 | Notebook procesor dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, osiągający w teście Passmark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 3870. wyświetlacz min. 17 ’’ LED HD, o rozdzielczości 1600x900, karta graficzna dedykowana, z obsługą DirectX 11 pamięć operacyjna RAM 8 GB DDR3 dysk twardy min. 700 GB, napęd DVD±RW, Dual Layer wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi 802.11b/g, bluetooth, klawiatura w układzie QWERTY, touch pad, dodatkowo: mysz optyczna ze scroll-lock’iem, złącza: VGA (15 pin D-Sub), HDMI, RJ-45 (LAN), 4xUSB w tym min. 2x USB 3.0, słuchawkowe, mikrofonowe, zasilania. wbudowany czytnik kart SD, wbudowana kamera internetowa min. 0,3 MPix wbudowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, akumulator litowo-jonowy, 6 ogniw w baterii, waga do 3 kg, zasilacz 100-240 V, 50-60 Hz, torba przenośna z dodatkową kieszenią na dokumenty, komplet nośników zawierający sterowniki, oprogramowanie i dokumentację, bez systemu operacyjnego, kompatybilny z MS Windows 7/8, 32 i 64 bit. dołączone oprogramowanie producenta notebooka do backupu i odzyskiwania systemu | 2 | Szt. |  |  |  | - gwarancja 36 miesięcy, - gwarancja na akumulator 12 miesięcy - masa notebooka nie większa niż 3 kg. - należy dołączyć: 1. specyfikację techniczną w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu lub podzespołów, nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami 2. Oświadczenie producenta płyty głównej o współudziale Oferenta w jej współprojektowaniu. 3. Deklarację producenta komputera potwierdzającą spełnianie przez komputer norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, - dopuszcza się zastosowanie myszy USB, pod warunkiem zachowania żądanej wolnej ilości łącz USB. |
| 2 | Komputer stacjonarny procesor zaprojektowany do pracy w urządzeniach stacjonarnych, osiągający w teście firmy Passmark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 4000. pamięć RAM 4 GB DDR3 z możliwością rozbudowy pamięci do 8 GB – jeden slot wolny, płyta główna zaprojektowana przy udziale producenta komputera, wyposażona co najmniej w: zintegrowany kontroler USB, min. 4 porty wolne, złącze PCI Express x16, złącze PCI Express x1, złącze PCI, złącze COM, wyprowadzone z tyłu obudowy, złącza audio, złącze centronics lub adapter USB-Centronics. zintegrowana karta grafiki, karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, kontroler 4xSATA II, dysk twardy 320 GB, SATA, 7200 obr/min., napęd DVD RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD, karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, klawiatura QWERTY standard, dodatkowo: mysz optyczna ze scroll-lock’iem, obudowa typu Minitower: liczba wolnych kieszeni dostępnych z zewnątrz min.: 1 x 5,25’’, 1 x 3,5’’, złącza na przednim panelu: min 1xUSB, 2xAudio, złącza na panelu tylnym min.: 4xUSB, 3xAudio, RJ45, VGA, zasilacz 230 V, 50-60 Hz, min. 300 W preinstalowany system MS Windows 7 Professional lub MS Windows XP Professional , nośnik do reinstalacji oprogramowania systemowego. | 25 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 24 miesięcy, - należy dołączyć: 1. specyfikację techniczną w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu lub podzespołów, nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami. 2. Oświadczenie producenta płyty głównej o współudziale Oferenta w jej współprojektowaniu. 3. Deklarację producenta komputera potwierdzającą spełnianie przez komputer norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, - dopuszcza się zastosowanie klawiatury i myszy USB, pod warunkiem zachowania żądanej wolnej ilości łącz USB - dopuszcza się zaoferowanie komputera wyposażonego w 2 złącza PCI Express x1, zamiast 1 złącza PCI i 1 złącza PCI Express x1 - Zamawiający będzie wymagał pozostawienia dysków twardych u Zamawiającego w przypadku ich awarii w okresie gwarancyjnym. - poprzez pojecie „złącze Centronics” Zamawiający rozumie port IEEE1284, zwany potocznie złączem LPT lub portem równoległym. |
| 3 | Monitor LCD 17’’ przekątna ekranu 17’’, format (proporcje) 5:4 rozdzielczość nominalna 1280 x 1024, bez uszkodzonych pikseli, ilość kolorów 16,7 mln, kontrast 700:1, jasność 250 cd/m2, czas reakcji matrycy poniżej 5 ms, kąty widzenia: pion -160o, poziom – 160o, złącze analogowe D-sub 15 pin, wbudowane głośniki, wyjście audio na przednim panelu monitora, wbudowany w panel zasilacz 230 V 50-60 Hz, certyfikaty TCO-03, ISO 13406-2 lub nowsze, deklaracja producenta monitora potwierdzająca spełnianie przez monitor norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]. | 30 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 12 miesięcy - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania monitorów wyposażonych w tzw. „soundbar”, czyli głośniki doczepiane konstrukcyjnie do monitora. - Zamawiający dopuszcza, że wyjście audio może być zlokalizowane z boku lub tyłu monitora. |
| 4 | Drukarka laserowa A-4 monochromatyczna pamięć 32 MB (możliwość rozbudowy do 256 MB), rozdzielczość druku 1200x1200dpi czas wydruku pierwszej strony A4 poniżej 10 s, automatyczny druk dwustronny, pojemność tacy odbiorczej: 150 arkuszy, złącza zewnętrzne: USB 2.0, RJ-45 (Ethernet 10/100), szybkość druku powyżej 24 str./min, normatywne obciążenie miesięczne 15 000 str, pojemność zainstalowanych podajników papieru: 250 arkuszy, obsługiwane formaty papieru A4, A5, A6, B5, C5, DL, obsługiwane języki drukarek: PCL 5e, PCL 6, Postscript Level 3, wbudowany przycisk zatrzymania/anulowania wydruku, wbudowany zasilacz 230 V 50-60 Hz, obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP / 7, w zestawie toner producenta drukarki o wydajności co najmniej 2000 stron, | 15 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 12 miesięcy w miejscu instalacji - należy dołączyć kable przyłączeniowe drukarka-komputer - należy dołączyć deklarację producenta drukarki potwierdzającą spełnianie przez drukarkę norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, |
| 5 | Drukarka laserowa A4 kolor, druk dwustronny szybkość drukowania: kolor: do 20 str./min, czerń: do 25 str./min rozdzielczość drukowania: 600x600 dpi min. 256 MB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do 512 GB RAM czas druku pierwszej strony A4 poniżej 12 sekund, maksymalne dopuszczalne miesięczne obciążenie - min. 40 000 stron interfejs i opcje połączeń: USB 2,0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX podajnik papieru (standardowy): Kaseta o pojemności 250 arkuszy podajnik uniwersalny na 150 arkuszy typy nośników: papier zwykły, etykiety, koperty rozmiary nośników: A4, B5, A5, zestaw tonerów producenta drukarki o wydajności co najmniej 1500 stron, drukowanie dwustronne: automatyczne języki obsługi drukarki: Adobe PostScript 3, PCL5e emulacja, PCL6 emulacja, zgodność z systemami operacyjnymi MS Windows XP / 7 |  |  | Np. Xerox Phaser 6280 HP Color Laser Jet Pro 400 M451 dn |  |  | - gwarancja wykonawcy 12 miesięcy w miejscu instalacji |
| 6 | Laserowe sieciowe urządzenie wielofunkcyjne A4 (drukarka sieciowa, skaner, faks): funkcje: kopia, e-mail, faks, Druk, skanowanie, prędkość kopiowania/skanowania – co najmniej 24 str/min, maksymalna rozdzielczość wydruku 600 x 600 dpi, maksymalna rozdzielczość skanowania: do 4800 x 4800 dpi (rozdzielczość interpolowana), automatyczne drukowanie i kopiowanie dwustronne, wydruk pierwszej strony w ciągu maks. 10 sekund sieciowe skanowanie do komputera, Skanowanie do TWAIN, skanowanie do poczty e-mail faksowanie z szybkością 33,6 Kb/s maksymalny cykl pracy co najmniej40 000 stron na miesiąc kompatybilność z Adobe PostScript 3, PCL 5e emulacja, PCL 6 emulacja, PDF 1.4 zgodność z systemami operacyjnymi MS Windows XP / 7 | 12 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 2 lata w miejscu eksploatacji |
| 7 | Zarządzalny Switch Ethernet-19'' 24 porty 10/100/1000BASE-T, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, możliwość zdefiniowania 255 VLAN, funkcje: port mirroring, agregacja portów | 5 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 2 lata w miejscu eksploatacji |
| 8 | Pakiet Biurowy MS Office Std 2010 OLP NL Gov | 25 | Szt. |  |  |  |  |
| 9 | Drukarka kodów kreskowych | 3 | Szt. |  |  |  | O parametrach nie gorszych, niż TLP2844 - eksploatowana u Zamawiającego |
| 10 | Czytnik kodów | 3 | Szt. |  |  |  | O parametrach nie gorszych, niż Metrologic MS9520 - eksploatowany u Zamawiającego |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |

# UWAGA I: wykonana przez Oferenta dokładna specyfikacja techniczno-cenowa w winna być dostarczona w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie będą podane: nazwa producenta oferowanego sprzętu, dokładne nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu 
i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia ich zgodności 
z wymaganiami.

UWAGA II: W przypadku użycia w niniejszym dokumencie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, informuję iż rozwiązania równoważne zawsze będą dopuszczalne. Powyższe realizuje dyspozycję przepisu art. 29 ust. 3 ustawy  z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odnośnie użycia w powyższej sytuacji sformułowania „lub równoważny”.

UWAGA III: Przez zwrot „ gwarancja wykonawcy 2 lata w miejscu eksploatacji” należy rozumieć siedzibę Zamawiającego oraz jego delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu).