Opis przedmiotu zamówienia publicznego na zakup dwóch fabrycznie nowych ( rok produkcji 2014) samochodów osobowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie :

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch fabrycznie nowych ( rok produkcji 2014)    samochodów osobowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

2. Wymagane minimalne parametry zamawianych pojazdów:

- Rodzaj pojazdu

- Typ nadwozia - nadwozie typu sedan, 4-drzwiowe (typ nadwozia zgodnie                z homologacją)

- Liczba miejsc - 5 (liczba ta musi wynikać z homologacji)

- Kolor - czarny perłowy lub czarny metalik

# b)   Silnik

- Typ - 4- cylindrowy

- Paliwo - benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej co najmniej 95

- Pojemność skokowa (cm3) - min. 1980 (pojemność oferowanego silnika samochodu musi wynikać z homologacji)

- Moc kW/KM - min. 147/200 (moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z homologacji)

- Norma emisji spalin - EURO 5 lub wyżej

## c)   Konstrukcja napędu

- Rodzaj napędu - napęd na przednią oś

- Skrzynia biegów – manualna lub automatyczna

# d)  Wymiary

- Dł.(mm)/szer.(mm)bez lusterek/wys.(mm)/ - min. 4725/1810/1440

- Rozstaw osi min. (mm) - 2700

- Pojemność bagażnika bez składania oparć foteli tylnych (l) - min. 460

e)  Bezpieczeństwo i inne:

- Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera

- Boczne kurtyny powietrzne dla siedzeń przednich i tylnych

- ESP (układ dynamicznej regulacja stabilizacji toru jazdy) lub system równorzędny

- ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) lub system równorzędny

- ASR (kontrola trakcji) lub system równorzędny

- Przednie światła przeciwmgielne

- Światła do jazdy dziennej

- Akustyczny lub/i optyczny sygnalizator nie  zapiętych pasów bezpieczeństwa

- Komputer pokładowy

- Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych

- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

- Centralny zamek

- Immobilizer lub równorzędny system zabezpieczający

- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego oraz kąta pochylenia oparcia           i wysokości

- Fabryczny alarm antywłamaniowy

- Podłokietnik w tylnej kanapie

- Trzy zagłówki dla kanapy tylnej

- Klimatyzacja automatyczna , min. dwustrefowa

- Fabryczny system radiowy z odtwarzaczem CD, min. 4 głośniki,

- Czujnik parkowania z tyłu

- Pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe

- Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby

- Rolety bocznych szyb drzwi tylnych

- Oświetlenie do czytania z przodu i z tyłu pojazdu

# Apteczka samochodowa oraz kamizelka odblaskowa

- Dodatkowy kpl. opon zimowych

f)  Obsługa serwisowo-gwarancyjna

- Okres gwarancji  			- mechanicznej min. 2 lata bez limitu

kilometrów

- na powłokę lakierniczą min. 3 lata

- na perforację nadwozia min. 10 lat

- Przeglądy techniczne		- min. co 15 tys. km

- Sieć stacji serwisowych		- ASO Lublin i okolice

3. Założenia:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy do dnia 30 grudnia 2014 r. do godz. 12.00. Zamawiający rozumie przez to dostarczenie pojazdów wraz z fakturą VAT, dokumentami gwarancyjnymi oraz pozostałą dokumentacją niezbędną do rejestracji pojazdów. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w tym terminie lub dostarczenia w terminie późniejszym, zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy odbioru zamówienia i odstąpienia od umowy. Warunek ten wynika z obowiązku rozliczenia się przez Zamawiającego, jako jednostki budżetowej, ze środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowe zamówienie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1. Z czynności przekazania zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy.