Specyfikacja samochodu typu SUV

- Silnik wysokoprężny z układem wtrysku Common Rail

Moc silnika min 180 KM/ obr. min. 3500

Minimalny Max moment obrotowy Nm/obr. min. 430/2500

Prędkość max.: min. 170 km/h.

- Automatyczna skrzynia biegów

Min 5 przełożeń + bieg wsteczny

Sprzęgło – przetwornik momentu obrotowego

- Napęd na wszystkie koła – 4 WD.

- Blokada mechanizmu różnicowego.

- Kabina min 5 osób

- Promień zawracania nie większy niż 6 m

- Kąt natarcia/kąt rampowy/kąt zejścia w stopniach min. 28/22/20

- Wspomaganie kierownicy.

- Regulacja kierownicy w dwu płaszczyznach.

- Felgi aluminiowe min 18”.

- Ładowność nie mniejsza niż 1000 kg.

- Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami min 3000 kg.

- Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulców 700 kg.

- Pojemność bagażnika nie mniejsza niż 470 l.

- Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne.

- Układ ABS.

- System wspomagania siły hamowania.

- System stabilizacji toru jazdy.

- Układ wspomagania ruszania pod górę.

- System monitorowania ciśnienia w oponach.

- Reflektory przednie w technologii Bi-LED.

- Światła do jazdy dziennej LED.

- Światła przeciwmgielne przednie LED.

- Oczyszczanie przednich reflektorów – spryskiwacz lub wycieraczki.

- Elektryczne podgrzewane lusterka boczne.

- Kamera cofania.

- Czujnik parkowania z przodu i z tyłu.

- Zamek centralny zdalnie sterowany.

- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa.

- Tempomat.

- Tapicerka w ciemnym kolorze – np. czarny, ciemnoszary.

- Składana tylna kanapa.

- Przyciemniane szyby.

- Oświetlenie przestrzeni bagażowej.

- Wyświetlacz wielofunkcyjny.

- Zestaw głośnomówiący Bluetooth.

- Gniazdo 12V.

- Gniazdo USB.

Specyfikacja samochodu typu Pick-up

- Silnik wysokoprężny z układem wtrysku Common Rail

Moc silnika min 180 KM/ obr. min. 3500

Minimalny Max moment obrotowy Nm/obr. min. 430/2500

Prędkość max.: min. 170km/h

- Automatyczna skrzynia biegów

Min 5 przełożeń + bieg wsteczny

Sprzęgło – przetwornik momentu obrotowego

- Kabina podwójna, 4-drzwiowa, 5- osobowa.

- Napęd na wszystkie koła – 4 WD.

- Blokada mechanizmu różnicowego. Promień zawracania nie większy niż 6 m

- Kąt natarcia/kąt rampowy/kąt zejścia w stopniach min. 28/22/20

- Wspomaganie kierownicy.

- Regulacja kierownicy w dwu płaszczyznach.

- Felgi aluminiowe min17”.

- Ładowność nie mniejsza niż 1000 kg.

- Minimalna długość skrzyni ładunkowej – 1500 mm, minimalna szerokość skrzyni ładunkowej – 1450 mm.

- Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami min 3000

- Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulców 700

- Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne.

- Układ ABS.

- System wspomagania siły hamowania.

- System stabilizacji toru jazdy.

- Układ wspomagania ruszania pod górę.

- Reflektory przednie w technologii Bi-LED.

- Przyciemniane szyby.

- Światła do jazdy dziennej.

- Światła przeciwmgielne przednie.

- Oczyszczanie przednich reflektorów – spryskiwacz lub wycieraczki.

- Podgrzewane lusterka boczne.

- Kamera cofania.

- Zamek centralny zdalnie sterowany.

- Klimatyzacja automatyczna.

- Tempomat.

- Tapicerka w ciemnym kolorze – np. czarny, ciemnoszary.

- Wyświetlacz wielofunkcyjny.

- Zestaw głośnomówiący Bluetooth.

- Gniazdo 12V.

- Gniazdo USB.