# Załącznik nr 1a

# Opis przedmiotu zamówienia -SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dot. postępowania:

Dostawa 2 szt. przenośnych kabin 2-osobowych, 2 szt. przenośnych kabin 3-osobowych oraz zestawów przenośnych do mobilnych tłumaczeń symultanicznych typu tour guide do tłumaczeń symultanicznych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Oznaczenie sprawy: 	OU-IV.272.8.2020

Integralną częścią przedmiotu Opisu przedmiotu zamówienia jest Rysunek techniczny – Załącznik 1b, ukazujący docelową lokalizację kabin.

## Przenośne kabiny do tłumaczeń symultanicznych (wraz z wyposażeniem) z dostawą, montażem i uruchomieniem całego systemu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.

### Elementy składowe kabin wraz z wyposażeniem:

| Lp. | Opis | Szt/Kpl |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kabina dwuosobowa spełniająca normy ISO 4043 i ISO 140-4, wraz z wentylatorem, lampką biurkową i listwą zasilającą w napięcie 230V | 2 szt. |
| 2 | Kabina trzyosobowa spełniająca normy ISO 4043 i ISO 140-4, wraz z wentylatorem, lampką biurkową i listwą zasilającą w napięcie 230V , wyposażona w szyby wewnętrzne oddzielające stanowiska (dokładne rozmieszczenie szyb do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) | 2 szt. |
| 3 | Jednostka centralna dedykowana do systemu przewodowego i bezprzewodowego, gwarantująca poufność, czyli możliwość omawiania tematów poufnych w obrębie pomieszczenia – minimum 6-kanałowa (4 kabiny plus sala) ze złączem optycznym | 1 szt. |
| 4 | Laptop do kabiny trzyosobowej | 2 szt. |
| 5 | Kabel światłowodowy | 1 szt. |
| 6 | Promiennik podczerwień średniej mocy | 1 szt. |
| 7 | Zestaw montażowy dla wszystkich elementów i modułów | 1 szt. |
| 8 | Odbiornik minimum 6-kanałowy | 50 szt. |
| 9 | Ładowarka walizkowa dla min. 50 odbiorników | 1 szt. |
| 10 | Pulpit tłumacza | 10 szt. |
| 11 | Mikrofon dla pulpitu, długi | 10 szt. |
| 12 | Okablowanie niezbędne do sprawnego działania kabin we wskazanym miejscu | 4 kpl. |
| 13 | Zestaw Akumulatorów typu NiMH (zawierający 10 sztuk akumulatorków) | 2 szt. |
| 14 | Słuchawki podwójne | 50 szt. |
| 15 | Słuchawki tłumacza | 10 szt. |
| 16 | Dedykowane pokrowce do transportu i przechowywania | 4 szt. |
| 17 | Uchwyt mocujący do promiennika wraz z wysięgnikiem | 1 sz. |

Ogólne założenia dot. kabin tj. pkt. 1 oraz 2:

Kabina winna składać się z trwałych elementów, zapewniających jej stabilność przez wiele lat użytkowania, a także umożliwiających sprawny montaż, transport i demontaż.

Kabina winna posiadać przeszklenia w ścianach, umożliwiające obserwowanie jak największej części sali oraz prelegenta i ekranu rzutnika/tablicy. Konstrukcja kabiny winna umożliwić złożenie ścian w dowolnej konfiguracji, a w szczególności umiejscowienie drzwi w dowolnym miejscu kabiny.

Dla zapewnienia stabilności i dźwiękoszczelności kabina winna być także zaopatrzona w sufit.

W kabinie powinien znajdować się blat roboczy o wymiarach umożliwiających pracę dwóch osób, używających laptopów, telefonów, notatników itp. Blat winien być wykończony materiałem tłumiącym dźwięki powstające przy odkładaniu nań przedmiotów.

Wszystkie elementy ścian i dachów winny posiadać wielowarstwową konstrukcję złożoną z materiałów o wysokich ważonych wskaźnikach izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych oraz materiałów pochłaniających i rozpraszających dźwięk. W elementach kabin należy wykorzystać w tym celu podane poniżej materiały lub o lepszych bądź równoważnych parametrach:

- powłoki folii FD jako kurtynę i przegrodę (aprobata ITB AT-15-3342/98 dla folii dźwiękoizolacyjnej FD na bazie polichlorku winylu oraz Aneks nr 1 przedłużający termin ważności aprobaty.) lub równoważne

- płytę pilśniową porowatą w wypełnieniu przestrzeni absorpcyjnych paneli dachowych i drzwi (Atest higieniczny nr 141/779/164/2007) lub równoważne

- ścinki pianki CM 24 i T 25 stanowiące uzupełnienie zamknięcia przestrzeni absorpcyjnych paneli ściennych wspólnie z tkaninami wykończeniowymi

- płytę HDF obustronnie laminowana folia PCV

Wraz z dostawa wykonawca winien przekazać odpowiednie atesty zastosowanych materiałów.

Należy przewidzieć ustrukturyzowane wypełnienie paneli ściennych i dachowych oraz drzwi w celu podniesienia poziomu izolacyjności akustycznej.

Kabina winna być posadowiona bezpośrednio na posadzce.

Kabina winna być trwała oraz estetyczna, o neutralnym wyglądzie. Proponowane wykończenie to konstrukcja z anodowanych profili aluminiowych o kolorze srebrnym (preferowany), płyt w niepalnej okleinie PCV w kolorze jasnoszarym (preferowany). Oszklenie paneli winno zostać wykonane ze szkła organicznego lub szyb klejonych bezpiecznych o wysokim wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej. Blat roboczy winien być pokryty łatwo zmywalną wykładziną tłumiącą dźwięki.

Kabina u dołu bocznych przeszklonych ścian winna posiadać zamykane przepusty na kable, spełniające także rolę otworów wentylacyjnych. Należy zapewnić możliwość regulacji dopływu świeżego powietrza do kabiny poprzez stopniowanie uchylenia klap otworów. Otwarcie na ½ powierzchni winno zapewnić wentylację zgodną z normą ISO 4043.

W panelu dachowym winien się znajdować otwór z zamontowanym wentylatorem wyciągowym. Ma to być cichobieżny wentylator wywiewowy o wydajności i cichobieżności zgodnej z normą ISO 4043 dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy tłumacza.

Wymiana powietrza 7 razy na godzinę.

Pulpity winny być wyposażone w lampki oświetlające pole pracy tłumacza.

Parametry akustyczne kabin winny być zgodne z adekwatnymi normami dla pomiarów inżynierskich.

Podstawą metodologii badań akustyki są zapisy norm:

- ISO 4043 dla określenia częstotliwości środkowych pasm, w których określone zostały wartości izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R’

- PN-EN ISO 140 – 4 dla określenia metodologii pomiarów terenowych izolacyjności od dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami poprzez pomiar izolacyjności akustycznej właściwej R’ dla poszczególnych elementów kabin badanych jako przegroda dla dźwięku powietrznego

- PN-EN ISO 140 – 4 dla określenia metodologii pomiarów terenowych tłumienia przez kabinę (różnicy poziomów ciśnienia akustycznego D (dB) w kabinie i na zewnątrz kabiny) dźwięków emitowanych w pasmach o częstotliwościach środkowych określonych normą ISO 4043

- ISO 717-1 dla prezentacji wyników pomiarów i określenia jednoliczbowego wskaźnika wartości izolacyjności akustycznej poszczególnych elementów składowych kabiny i kabiny jako całości (ustroju akustycznego)

- Wyniki pomiarów należy zaprezentować w formacie zgodnym z normą PN - EN ISO 140-4.

Konstrukcja kabin winna gwarantować pełną zamienność paneli ściennych, która umożliwi dowolny wybór kolejność ścian i położenie drzwi.

Ad. 1 Parametry techniczne dwuosobowych Kabin Tłumacza (2 szt.)

- Posiadające atest PZH,

- Posiadające okna z bezpiecznego szkła

- Kolor wew/zew w odcieniach jasnej szarości, dokładny odcień do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji,

- Wymiary zewnętrzne: 183 cm x 150cm x 210cm,

- Wymiary wewnętrzne : 178cm x 145cm x 205cm,

- Waga jednej kompletnej kabiny nie powinna przekraczać 200 kg,

- Elementy kabiny po rozłożeniu winny się mieścić w pokrowce transportowe zapewniające bezpieczny transport i przechowywanie oraz umożliwiające przeniesienie poszczególnych pokrowców wraz z elementami kabin przez max. 2 osoby (zamówienie obejmuje tylko jeden zestaw pokrowców mieszczący jedną kompletną kabinę po rozłożeniu),

- Tłumienie kabiny zgodne z wartościami wynikającymi z normy ISO 4043,

-   Dostarczone kabiny winny spełniać wymagania normy w zakresie akustyki ISO 140-

- Na wyposażeniu kabiny winien się znajdować cichobieżny wentylator spełniający normę ISO 4043,

- Czas montażu przez dwie przeszkolone osoby nie powinien przekraczać 30 minut.

Ad. 2. Parametry techniczne trzyosobowych Kabin Tłumacza (2 szt.) Ogólny opis kabin:

- Posiada atest PZH,

- Posiada okna z bezpiecznego szkła

- Kolor wew/zew w odcieniach jasnej szarości, dokładny odcień do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji,

- Wymiary zewnętrzne: 220 cm x 300cm x 210cm,

- Wymiary wewnętrzne : 215cm x 295cm x 205cm,

- Waga jednej kompletnej kabiny nie powinna przekraczać 300 kg,

- Elementy kabiny po rozłożeniu winny się mieścić w pokrowce transportowe zapewniające bezpieczny transport i przechowywanie oraz umożliwiające przeniesienie poszczególnych pokrowców wraz z elementami kabin przez max. 2 osoby (zamówienie obejmuje tylko jeden zestaw pokrowców mieszczący jedną kompletną kabinę po rozłożeniu),

- Rozmieszczenie blatów w kabinach trzyosobowych do uzgodnienia z zamawiającym,

- Tłumienie kabiny zgodne z wartościami wynikającymi z normy ISO 4043.

- Dostarczone kabiny winny spełniać wymagania normy w zakresie akustyki ISO 140-

- Na wyposażeniu kabiny winien się znajdować cichobieżny wentylator spełniający normę ISO 4043,

- Czas montażu przez dwie przeszkolone osoby nie powinien przekraczać 30 minut.

# Ad. 3 Parametry techniczne jednostki centralnej (1szt.)

- Możliwość sterowania pracą pulpitów uczestników

- Możliwość sterowania nieograniczoną liczbą selektorów kanałów

- Minimum 8 wysokiej jakości kanałów audio

- Centralna jednostka udostępnia funkcje sterowania pracą mikrofonów uczestników, dystrybucji tłumaczeń symultanicznych i przeprowadzania sesji głosowań.

- W połączeniu z komputerem PC, jednostka sterująca winna umożliwiać bardziej zaawansowane zarządzanie przebiegiem konferencji.

Parametry techniczne Modułu Nadajnika przekazującego sygnał do promiennika (minimum 1 szt.)

- Cyfrowa transmisja sygnałów,

- Dystrybucja minimum ośmiu kanałów audio,

- Minimum 2 wejścia optyczne do komunikacji z urządzeniami audio,

- Panel czołowy wyposażony w promiennik podczerwieni ,

- Panel wyświetlający MENU,

- Gniazdo słuchawkowe,

- Możliwość poruszania się po menu, np. pokrętło,

- Waga maksymalna 7 kg,

- Pobór mocy maksymalnie 55W,

- Możliwość obsługi do 30 promienników.

# Ad. 4. Laptop do kabiny trzyosobowej – 2 szt.

Procesor	Intel® Core™ i9 9gen 2,3 - 4,8 GHz lub równoważny

System operacyjny	Oryginalny Windows® Professional 10

Chipset	Intel® Chief River Chipset HM76

Pamięć	DDR3 1600 MHz SDRAM, 2 x SO-DIMM umożliwiające rozszerzenie do 8 G SDRAM

Wyświetlacz	17.3" 16:9 HD (1920 x 1080 pikseli) podświetlany diodami LED

Grafika	Zintegrowana karta Intel® HD Graphics 4000

Magazyn danych	2.5" SATA
Dysk 500 SSD

Napęd optyczny	Combo Blu-ray/DVD (opcjonalny)
DVD Super-Multi
Nagrywarka Blu-ray

Czytnik kart	Czytnik kart 2 formatów ( SD/ MMC)

Kamera	Kamera internetowa 0.3 megapiksele Nieruchoma

Połączenie sieciowe	Zintegrowana 802.11 b/g/n
Wbudowany Bluetooth™ V3.0 
10/100/1000 Base T

Interfejsy	1 x Wejście mikrofonu
1 x Wyjście słuchawek 
1 x port VGA port/Mini D-sub 15-pinowy dla monitora zewnętrznego
2 x USB 3.0 
1 x USB 2.0
1 x RJ45 LAN Jack dla LAN 
1 x HDMI

Dźwięk	Wbudowane głośniki i Mikrofon
Głośniki Altec Lansing®

Bateria	6komór : 4700 mAh 50 Whr

Zasilacz	Wyjście : 
19 V DC, 4.74 A, 65 W ((Dwurdzeniowy)) , 90 W ((Czterordzeniowy))
Wejście : 
100 -240 V AC, 50/60 Hz uniwersalne

Wymiary	358 x 16,2 x 246 mm (szer. x gł. x wys.)

Waga	2.kg (z 6-komorową baterią)

Zabezpieczenia	Zamek Kensington
Ochrona BIOSu hasłem
Ochrona dostępu do dysków twardych za pomocą hasła

Gwarancja producenta	2-letnia ograniczona globalna gwarancja sprzętowa. *zależy od kraju
Rozwiązywanie problemó on-line przy pomocy interfejsu sieciowego (Aktualizacja BIOS'u, sterowników)
Pomoc w (Windows® 10 ) instalacji/deinstalacji systemu operacyjnego
Pomoc w instalacji/deinstalacji dołączonego oprogramowania
Wsparcie oprogramowania producenta

Ad. 5: Parametry techniczne promiennika podczerwieni (min. 1 szt.)

- Wymiary nie większe niż 300 x 500 x 200 mm,

- Waga maksymalna 7 kg bez uchwytu montażowego,

- Minimum 260 diod pracujących w zakresie podczerwieni,

- Całkowita moc promieniowania szczytowego nie mniejsza niż 24W/sr,

- Zasilanie sieciowe,

- Pobór mocy maksymalnie 100 W,

- Chłodzenie konwekcyjne – bez wentylatorów,

- Wskaźnik LED – sygnalizujący stan promiennika,

- Urządzenie musi się automatycznie włączać w momencie włączenia modułu nadajnika i na odwrót,

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem ,

- Maskownica matrycy IRED  lub równoważne,

- Przełącznik kompensacji opóźnień,

- Gniazdo zasilające 230 V,

- Emisja min. 12 kanałów językowych ,

- Uchwyt montażowy wraz z elementami mocującymi.

Ad. 7: Parametry techniczne Odbiornika -50 szt.

- Min. 6 kanałów pracy w standardzie stereo,

- Przełącznik wyboru kanału pracy,

- Wyświetlacz LCD ,

- Możliwość regulowania siły głośności poprzez np. suwak, pokrętło, przyciski sterujące,

- Możliwość włączenia zasilania poprzez np. przycisk,

- Wbudowany miernik siły odbieranego sygnału,

- Zasilanie bateryjne oraz z akumulatorków,

- Waga max. 80g bez baterii i akumulatorków,

- Wskaźnik naładowania,

- Styki umożliwiające współpracę z ładowarką walizkową lub ścienną,

- Stosunek sygnał-szum minimum 80dB,

- Maksymalny pobór prądu 15mA.

Ad. 10 Parametry techniczne pulpitu tłumacza -10 szt.

- Waga maksymalna 2 kg,

- Obsługa minimum 6 kanałów językowych, w tym kanału dystrybuującego oryginalny tekst z Sali,

- Możliwość łączenia pulpitów do min. 12 szt.,

- Możliwość wykonywania tłumaczeń w trybie relais,

- Przełącznik wstępnego wyboru kanału wejściowego,

- Mikrofon na wsporniku elastycznym,

- Mikrofon wyposażony we wskaźnik LED, który świeci się na czerwono, jeśli mikrofon jest włączony,

- Regulator głośności sygnału w słuchawkach oraz regulatory barwy dźwięku (niskie oraz wysokie),

- Możliwość wyboru kanału A i B, np. poprzez przycisk,

- Minimum sześć wyjściowych przycisków wyboru dla kanału B ze wskaźnikami wyboru,

- Wyposażony we wskaźnik kanału wyjścia, zajętości kanałów oraz kanału wejściowego,

- Przycisk wyciszenia kanałów,

- Przycisk mikrofonowy ze wskaźnikiem LED – przełączanie pomiędzy językiem oryginalnym, a kanałem wybranym za pośrednictwem przełącznika wyboru kanału,

- Wyposażony w przełącznik wyboru kanałów języka wejściowego, dla odsłuchu na słuchawkach,

- Wyposażony w przycisk wywoływania głosowego oraz komunikatów wychodzących,

- Wyposażony we wskaźnik odebranej wiadomości,

- Wyposażony w przełącznik umożliwiający wyprowadzenie kanału wyjściowego przez wyjście A,

- W komplecie z Kablem min. 3 m zakończonym złączem pasującym do systemu,

- Dopasowane do kabla gniazdo do podłączenia dodatkowych pulpitów,

- Wyposażony w 15 stykowe złącze DIN 180 stopni,

- Wyposażony w złącze dodatkowe do przekazywania komunikatów.

Ad. 11  Parametry techniczne Mikrofonu do pulpitu tłumacza (10 szt.)

- Mikrofon kierunkowy na regulowanym wsporniku,

- Ze zintegrowaną osłoną,

- Możliwość podłączenia bezpośrednio do pulpitu tłumacza,

- Wyposażony w system zapewniający optymalną jakość dźwięku nawet w hałaśliwym otoczeniu, np. mikrofon kierunkowy

# Ad. 12 Elementy dodatkowe – opis okablowania

Standardowe okablowanie producenta umożliwiające połączenie wszystkich elementów systemu, umożliwiające pełne i prawidłowe działania systemu.

Ad. 14 Parametry techniczne Słuchawek Stereofonicznych do 50 szt. odbiorników

- Nagłowne słuchawki stereofoniczne współpracujące z odbiornikami podczerwieni:

- Kabel o długości minimum 1,3 m z wtykiem 3,5mm

- Oporność maksymalna 32 Ω

- Pasmo przenoszenia w zakresie minimum (50 Hz –20 kHz)

- Moc wyjściowa 50 mW +- 5 mW

- Skuteczność 100 dB na wkładkę +- 10 dB

- Waga maksymalna 70 g

Ad. 15 Parametry techniczne słuchawek tłumacza bez mikrofonu (10 szt.)

- Kabel min. 1,5 m z wtykiem 6,3 mm,

- Oporność 720 Ω na słuchawkę ( z tolerancją +- 20 Ω),

- Pasmo przenoszenia w zakresie minimalnym (od 250Hz do 13kHz),

- Moc wyjściowa min. 200 mW,

- Skuteczność min. 97 dB na wkładkę,

- Masa maksymalna 80 g.

# Ad. 16 Dedykowane pokrowce transportowe do przechowywania i transportu o następujących cechach: (1 komplet)

Pokrowce z uchwytami umożliwiające bezpieczny transport elementów złożonej kabiny do innego pomieszczenia.

Trwała konstrukcja pokrowców

# Ad. 17 Parametry techniczne uchwytu mocującego z wysięgnikiem do montażu promiennika podczerwieni w dowolnym miejscu Sali.

Zaoferowane uchwyty musza być w pełni kompatybilne i współpracować z całym systemem tłumaczeń oraz spełniać parametry techniczne zalecane przez producenta systemu tłumaczeń.

## 2) Parametry techniczne zestawów przenośnych do tłumaczeń symultanicznych typu TOUR GUIDE

- Minimalne wymagania techniczne:

- wyposażone w wyświetlacz LCD i łatwe w obsłudze przyciski,

- opcja pracy w technologii analogowej transmisji dźwięku,

- wyposażone w akumulator litowo-polimerowy Li-Po o pojemności min. 1300 mAh, zapewniający ok. 18 godzin pracy odbiornika i ok. 12 godzin nadajnika na jednym ładowaniu,

- urządzenie powinno być przystosowane do ładowania za pośrednictwem popularnego złącza MicroUSB, umożliwiającego wykorzystanie standardowych ładowarek sieciowych,

- odbiorniki systemu winny automatycznie się wyłączać po 20 minutach w przypadku braku sygnału z nadajnika,

- praca w paśmie 863-865MHz (jedyne dozwolone w Europie dla systemów analogowych) i umożliwiać bezkonfliktową pracę na tym samym obszarze kilku nadajników na różnych częstotliwościach.

- zapewniający wyraźny przekaz informacji w promieniu do 150 metrów (w terenie otwartym).

- wyposażony w funkcję wyciszenia mikrofonu, tzw. mute.

### Elementy składowe mobilnego zestawu TOUR GUIDE wraz z wyposażeniem

| Opis | Sztuk |
| --- | --- |
| Nadajnik do zestawu tourgide (w torbie) | 2 |
| Odbiornik ze słuchawką do zestawu przenośnego typu tourguide | 50 |
| Mikrofon nagłowny, opcjonalnie ze słuchawkami, do zestawu przenośnego typu tourguide | 2 |
| Torba na ramię z ładowarką na 35 szt. urządzeń przenośnych typu tourguide | 1 |