Załącznik nr 1 do SIWZ

Warunki techniczne do przetargu na usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu

- Wydzierżawienie    4    central      telefonicznych zamontowanych w szafach „Rack”, fabrycznie nowych lub używanych, sprawnych technicznie, bez ukrytych wad, które mogłyby spowodować obniżenie jakości usług świadczonych na rzecz zamawiającego o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż określone poniżej  wraz   
z aparatami w następujących lokalizacjach:

- LUW Lublin ul. Spokojna 4

- porty systemowe 340

- porty analogowe 72

- aparaty systemowe standardowe bez wyświetlacza 260

- aparaty systemowe z wyświetlaczem ( do obsługi sekretariatów) 86

- adaptery analogowe 15

- delegatura LUW w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41

- porty systemowe 34

- porty analogowe 16

- aparaty systemowe standardowe bez wyświetlacza 30

- aparaty systemowe z wyświetlaczem ( do obsługi sekretariatów) 5

c. delegatura LUW w Chełmie ul. Niepodległości 1

- porty systemowe 160

- porty analogowe 48

- aparaty systemowe standardowe bez wyświetlacza 140

- aparaty systemowe z wyświetlaczem ( do obsługi sekretariatów) 25

d. delegatura LUW w Zamościu ul. Partyzantów 3

- porty systemowe 110

- porty analogowe 24

- aparaty systemowe standardowe bez wyświetlacza 90

- aparaty systemowe z wyświetlaczem ( do obsługi sekretariatów) 15

- Zachowanie istniejącej numeracji telefonicznej realizowanej na łączu ISDN PRA w lokalizacjach:

- LUW Lublin ul. Spokojna 4

Dwa dostępy ISDN PRA (30B+D) o numeracji: (81)7424-100 do 399,

(81)7424-400 do 599, (81)7424-700 do 799.

- delegatura LUW w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41

Jeden dostęp ISDN PRA (15B+D) o numeracji (83) 3449-200 do 299.

c. delegatura LUW w Chełmie ul. Niepodległości 1

Jeden dostęp ISDN PRA (30B+D) o numeracji (82) 5627-500 do 699.

d. delegatura LUW w Zamościu ul. Partyzantów 3

Jeden dostęp ISDN PRA (30B+D) o numeracji (84) 6776-500 do 699.

e. LUW Lublin ul. Szczerbowskiego 6

Dwa dostępy ISDN PRA (30B+D) o numeracji (81) 5312-000 do 099,

(81) 7103-300 do 399

- Zachowanie istniejącej numeracji miejskiej dostępów ISDN (2B+D) i telefonów analogowych oraz dostępu do Internetu w lokalizacjach:

- LUW Lublin ul.  Północna 3:

- (81) 7405015 ISDN

- (81) 7405910 ISDN

- (81) 7409601 ISDN

- (81) 7409602 ISDN

- (81) 7413425 PSTN + dostęp do internetu DSL 8000

- (81) 7472854 ISDN

- (81) 7474122 ISDN

- (81) 7476785 ISDN

- (81) 7477392 ISDN

- (81) 7477400 ISDN

- (81) 7569406 ISDN

b. LUW Lublin ul. Spokojna 4:
-   (81) 5327097 ISDN

-   (81) 5327568 ISDN

-   (81) 7404688 PSTN

-   (81) 7424014 ISDN

c. LUW Lublin ul. Wojciechowska 1:

-   (81) 5253211 ISDN

-   (81) 5336345 + dostęp do internetu DSL 8000

d. LUW Lublin al. Kraśnicka 118c:

-  (81) 5257521 PSTN

-  (81) 5260249 PSTN + dostęp do internetu  Neostrada 2048

e. LUW Lublin ul. Czechowska 15 Lublin:

- (81) 5329201 PSTN

- (81) 5329202 PSTN

- (81) 5329205 PSTN

- (81) 5321779 PSTN

- (81) 5323936 PSTN

- (81) 5325885 PSTN

- (81) 5323811 ISDN

- (81) 5324444 ISDN

- (81) 5328673 PSTN

- (81) 5328709 ISDN

- (81) 5329111 PSTN + dostęp do internetu DSL 4000

- (81) 5329118 ISDN

f. LUW Lublin ul. Szczerbowskiego 6

- (81) 5284467 ISDN

- (81) 5284472 PSTN

g. LUW Lublin ul. Bazylianówka 46

- (81) 7406650 ISDN

- (81) 7407018 PSTN + dostęp do internetu DSL 4000

h. delegatura LUW w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41

- (83) 3437059 PSTN + dostęp do internetu DSL 4000

- (83) 3422276 PSTN + dostęp do internetu DSL 8000

i. delegatura LUW w Chełmie ul. Niepodległości 1

- (82) 5630193 PSTN + dostęp do internetu DSL 4000

- (82) 5631309 PSTN + dostęp do internetu DSL 4000

j. delegatura LUW w Zamościu ul. Partyzantów 3

- (84) 6385514 PSTN + dostęp do internetu DSL 4000

- (84) 6392409 PSTN + dostęp do internetu DSL 8000

- (84) 6382325 ISDN

- (84) 6385756 ISDN

- Wykonawca zapewni całodobowy odbiór zgłoszeń drogą telefoniczną 
i faksową dotyczących uszkodzeń oraz usunie usterkę w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia pod warunkiem , że ewentualne awarie będą zgłaszane w dni robocze w godzinach od 800 do 1800.

- Wykonawca gwarantuje możliwość wykonywania połączeń telefonicznych, faksowych i modemowych na wszystkich numerach.

- Wykonawca zachowa ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w całym okresie trwania umowy/umów.

- Opłaty za wszystkie połączenia naliczane będą przez Wykonawcę z dokładnością do jednej sekundy – taryfikacja sekundowa bez opłaty za inicjację połączenia dotyczy połączeń lokalnych, strefowych, międzymiastowych i komórkowych.

- Wszystkie połączenia będą realizowane z zachowaniem identyfikacji numeru przychodzącego oraz prezentacją numerów wychodzących.

- Wykonawca gwarantuje bezpłatne połączenia pomiędzy wszystkimi lokalizacjami wymienionymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca gwarantuje bezpłatne połączenia pomiędzy numerami 
w lokalizacjach wymienionych w punktach: 2 a,b,c,d,e i 3 a,b,c,d,e,f, g,h,i,j.

- Wykonawca gwarantuje przeniesienie bezpłatne numeracji opisanej 
w punktach: 2 a,b,c,d,e i 3 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j  i jej uruchomienie w swojej sieci w pierwszym dniu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy 
(z dotychczasowym operatorem) od 1.01.2015 bez przerw w świadczeniu usługi.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury z tytułu miesięcznych rozliczeń 
w rozgraniczeniu na lokalizacje tj. w Lublinie, Chełmie, Zamościu, Białej Podlaskiej (jedna faktura 1 lokalizacja).

a. faktury powyższe będą zawierać opłaty za dzierżawę sprzętu rozliczone

na poszczególne lokalizacje,

b. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu specyfikację dotyczącą opłat       
     za dzierżawę sprzętu w rozbiciu na  poszczególne  typy aparatów  oraz

porty.

c. opłaty abonamentowe mogą być opłacane z góry.

- Wykonawca dostarczy bezpłatnie Zamawiającemu bilingi rozmów jako załącznik do faktur wymienionych w p. 12 (wersja elektroniczna odrębnie po wystawieniu faktury VAT).

- Wykonawca ograniczy ruch wychodzący dla wskazanych numerów polegający na zablokowaniu wybranych przez siebie połączeń (np. 0-700 xxx xxx, 0-300 xxx xxx, międzystrefowe i inne).

- Cena ofertowa musi obejmować całkowite koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją kontraktu przez okres trwania umowy -  24 miesiące wyliczone na podstawie danych przedstawionych poniżej oraz zaproponowanych przez Wykonawcę taryf. Do kalkulacji kosztów brutto połączeń należy przyjąć następującą konfigurację połączeń oraz ich czas:

| Typ połączenia | Czas połączeń (minuty) |
| --- | --- |
| Lokalne | 51000,00 miesięcznie |
| międzystrefowe | 22000,00 miesięcznie |
| komórkowe | 18000,00 miesięcznie |
| międzynarodowe | 400,00 miesięcznie |

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian generowanego ruchu (zwiększenie lub zmniejszenie) co nie może wpłynąć na zmianę ceny połączeń w poszczególnych kategoriach ruchu wyliczonej na podstawie oferty Wykonawcy.

- Wykonawca nie zmieni w trakcie wykonywania umowy cen usług 
w sposób niekorzystny dla Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie, że usługa będzie świadczona w oparciu o media kablowe. Nie dopuszcza świadczenia usług za pomocą technologii alternatywnej np. VOIP, drogą radiową, numery dostępowe, bramki GSM.

- Wykonawca zapewni preselekcję wszystkich połączeń do swojej sieci 
(jeżeli będzie konieczna).

- Zamawiający nie może być obciążony żadnymi kosztami wynikającymi ze zmiany dotychczasowego Operatora jak i kosztami obsługi urządzeń należących do Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w postaci opiekuna.