SKANER, DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH I CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne – opis interpretacji w SIWZ) | Ilość | J.m. | Parametry oferowanego sprzętu | Typ / Producent | SZACOWANA cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
|  | Skaner A4 jednoprzebiegowy o rozdzielczości optycznej 600dpi z podajnikiem ADF. prędkość skanowania 60str/min w trybie Color (24 bit) (600dpi), prędkość skanowania Duplex 120 str/min trybie Color (24 bit) (600dpi), format papieru minimum 50.8x54mm, skanowanie dwustronne: TAK, kontrola podwójnych pobrań papieru (ultradźwiękowa), obciążenie nie mniejsze niż 4000 stron dziennie, podajnik ADF min 80 stron (80 g/m2 ), Interfejs USB 3.0, z kompatybilnością w dół, Sterownik TWAIN/ISIS, Certyfikaty ENERGY STAR® and RoHS, Zużycie energii Standby nie więcej niż 0.5W, Możliwość zapisu do następujących formatów: PDF, JPG, Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows 7 (32-bit,64- bit) Windows 8 (32-bit,64- bit). | 1 | Szt. |  |  |  |  | możliwość współpracy z Kofax Express 3.1. oraz VRS Elite 5.1 Skaner musi się znajdować na wykazie: http://scadmin.kofax.com/KCSearch/Search.aspx?VendID=8&ScanID=272&ConfigOption=All gwarancja wykonawcy 24 miesiące w miejscu użytkowania. Urządzenie powinno być dostarczone wraz z kompatybilnym kablem USB o długości min 1.8 m. Środki zabezpieczone na zakup urządzenia znajduje się w grupie wydatków bieżących, zatem wartość jednostkowa nie może przekroczyć kwoty 3 500,00 PLN. |
|  | Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
|  | Drukarka kodów paskowych o parametrach: Technologia druku: termiczny / termo transferowy, Szybkość druku: 102mm /s , Rozdzielczość: 12 punktów na mm / 300dpi, Zainstalowane języki programowania EPL2, ZPL I, ZPL II, Konstrukcja: podwójne ścianki, Wymiana głowicy drukującej i wałka bez pomocy narzędzi, System (np. OpenACCESS™) zapewniający łatwe ładowanie nośników, Łatwe i szybkie ładowanie kalki, Szerokość zadruku 104 mm, długość zadruku 991 mm/ 39 cali, Złącze USB v1.1, RS-232, Zgodność z normami: EN6100-3-3, EN55024, EN55022 Class-B, Czujnik refleksyjny i transmisyjny, Automatyczna kalibracja nośników, Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows 7 (32-bit,64- bit) Windows 8 (32-bit,64- bit). | 1 | Szt. |  |  |  |  | Środki zabezpieczone na zakup urządzenia znajduje się w grupie wydatków bieżących, zatem wartość jednostkowa nie może przekroczyć kwoty 3 500,00 PLN. |
|  | Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
|  | Czytnik kodów kreskowych o grubości wiązki skanującej nie większej niż 3 mm. - źródło światła Dioda laserowa 650 nm +/- 10 nm, - Pobór mocy przez laser < 1 mW (szczytowy), - złącze komunikacyjne USB, - Układ linii skanujących: Pojedyncza linia, - Minimalna gęstość kodu 0,127 mm, - Odczytywane kody Wszystkie standardowe kody 1D, - Kontrast kodu do 35%, - Sygnalizator dźwiękowy, - Sygnalizator świetlny (LED), - Zasilanie przez kabel USB, - Odporność na upadek do 1,5 m, - Poziom natężenia oświetlenia do 5000 luksów, - Kompatybilność elektromagnetyczna, FCC Klasa B, - Klasa bezpieczeństwa lasera: Klasa 1, Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows 7 (32-bit,64- bit) Windows 8 (32-bit,64- bit), - Statyw wolnostojący. | 1 | Szt. |  |  |  |  | Środki zabezpieczone na zakup urządzenia znajduje się w grupie wydatków bieżących, zatem wartość jednostkowa nie może przekroczyć kwoty 3 500,00 PLN. |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

1. Niewypełnienie wymaganych przez Zamawiającego komórek (wyróżnionych kolorem żółtym) będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

2. W przypadku użycia w niniejszym dokumencie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, informuję iż rozwiązania równoważne zawsze będą dopuszczalne. Powyższe realizuje dyspozycję przepisu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) odnośnie użycia w powyższej sytuacji sformułowania „lub równoważny”.

3. W przypadku braku możliwości podania nazwy producenta oraz modelu oferowanego sprzętu należy bezwzględnie wypełnić kolumnę "Parametry oferowanego sprzętu", pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Dla wszystkich ww. urządzeń wymagana jest co najmniej 24-miesięczna gwarancja (jednakowa dla wszystkich urządzeń), pod rygorem odrzucenia oferty.