Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY I PARAMETRY DLA NOWEGO

DŹWIGU ELEKTRYCZNEGO

Parametry techniczne dźwigu z napędem elektrycznym:

- Numer dźwigu  - szyb nr 2.

- Przeznaczenie – osobowy.

- Rodzaj napędu – elektryczny, bezreduktorowy z VVVF.

- Moc silnika – do 12 kW.

- Udźwig  - Q = 1000 kg / 13 osób.

- Sterowanie - Mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe, dźwigi

przystosowane do pracy w grupie (docelowo 4 dźwigi).

- Prędkość  - 1,6 m/s.

- Ilość przystanków  - 13.

- Ilość drzwi – 13.

- Wysokość podnoszenia - 43,00 m.

- Głębokość podszybia - 1700 mm.

- Wysokość nadszybia - 3600 mm.

- Wymiary szybu istniejącego - 1990x1890 mm.

- Położenie maszynowni - górna nad szybem.

- Kabina – nieprzelotowa.

- Wymiary kabiny -  1400 x 1500 x 2160 mm.

- Rodzaj drzwi - automatyczne, centralne, dwupanelowe

- Wymiary drzwi - 900 x 2000 mm.

- Temperatura pracy dźwigu:  min. +5°C, max. +40°C.

- Ilość startów  -   1h /240 (optymalnie).

- Zasilanie -  prąd trójfazowy   400V / 50 Hz.

- Drzwi kabinowe  -  panele ze stali nierdzewnej SATYNA, wejście zabezpieczone barierą świetlną.

- Drzwi przystankowe  -  panele i ościeżnice ze stali nierdzewnej SATYNA,

ognioodporne EI 120 na wszystkich przystankach.

- Progi drzwi kabinowych i przystankowych  - aluminiowe.

- Ściany kabiny - panele ścienne, portal wejściowy, cokoliki i detale ze stali

nierdzewnej SATYNA.

- Poręcz  - okrągła ze stali nierdzewnej SATYNA.

- Podłoga  - wykładzina antypoślizgowa (kolor beżowy).

- Oświetlenie  - LED z czujnikiem ruchu (w suficie 4 punkty świetlne typu halogen, żarówki min. 5W, wmontowane w jasny panel).

- Lustro  -  na połowę ściany (ściana przeciwległa do wejścia).

- Kaseta dyspozycji -  w kolumnie ze stali nierdzewnej SATYNA (podświetlona).

- Kasety wezwań  -  ze stali nierdzewnej SATYNA w ościeżnicach drzwi

przystankowych (przyciski podświetlane).

- Piętro-wskazywacze  - w kabinie wyświetlacz cyfrowy w kasecie dyspozycji

na przystankach wyświetlacze cyfrowe w kasetach wezwań.

- Wyposażenie dodatkowe wliczone w cenę dźwigu:

- wentylator w kabinie,

- gong,

- zjazd pożarowy (wymaga doprowadzenia do szafy sterowej

przewodu sygnałowego z instalacji ppoż. budynku oraz stałego zasilania),

- autodialer – system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym servisanta,

- interkom z kabiny do maszynowni, sygnalizacja przeciążenia,

- ALARM,

- 2-godzinne awaryjne oświetlenie,

- przyciski z alfabetem Braille'a,

- informacja głosowa w kabinie ( w języku polskim),

- awaryjny zjazd na najbliższy przystanek z otwarciem drzwi w przypadku zaniku napięcia,

- wyłącznik główny prądu.