Załącznik nr 7

Warunki techniczne do przetargu na usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu:

- Wydzierżawienie    czterech    central      telefonicznych zamontowanych w szafach „Rack”, fabrycznie nowych lub używanych, sprawnych technicznie, bez ukrytych wad, które mogłyby spowodować obniżenie jakości usług świadczonych na rzecz zamawiającego o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż określone poniżej  wraz   
z aparatami w następujących lokalizacjach:

- LUW Lublin ul. Spokojna 4 / Lubomelska 1-3 (w sztukach):

- porty systemowe 814,

- porty analogowe 202,

- aparaty systemowe standardowe z wyświetlaczem 718,

- aparaty systemowe z wyświetlaczem (do obsługi sekretariatów)106,

- adaptery analogowe 5,

- system zasilania awaryjnego zapewniający pracę systemu 
w warunkach zaniku napięcia  na czas minimum 8 godzin,

- delegatura LUW w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 (w sztukach):

- porty systemowe 34,

- porty analogowe 16,

- aparaty systemowe standardowe z wyświetlaczem 30,

- aparaty systemowe z wyświetlaczem (do obsługi sekretariatów) 5,

- system zasilania awaryjnego zapewniający pracę systemu 
w warunkach zaniku napięcia na czas minimum 8 godzin,

- delegatura LUW w Chełmie ul. Niepodległości 1 (w sztukach):

- porty systemowe 160,

- porty analogowe 48,

- aparaty systemowe standardowe z wyświetlaczem 140,

- aparaty systemowe z wyświetlaczem (do obsługi sekretariatów) 25,

- system zasilania awaryjnego zapewniający pracę systemu 
w warunkach zaniku napięcia  na czas minimum 8 godzin,

- delegatura LUW w Zamościu ul. Partyzantów 3 (w sztukach):

- porty systemowe 96,

- porty analogowe 14,

- aparaty systemowe standardowe z wyświetlaczem 90,

- aparaty systemowe z wyświetlaczem (do obsługi sekretariatów) 10,

- system zasilania awaryjnego zapewniający pracę systemu 
w warunkach zaniku napięcia  na czas minimum 8 godzin,

- w związku z realizacją powyższego zakresu Wykonawca:

- dostarczy centrale telefoniczne z systemem zasilania zamontuje centrale telefoniczne i system zasilania w wyznaczonym pomieszczeniu,

- zamontuje dostarczone aparaty systemowe,

- dokona przełączenia istniejącej sieci wewnętrznej,

- dokona przełączenia i uruchomienia wszystkich urządzeń końcowych  pracujących w ramach dotychczasowych rozwiązań,

- skonfiguruje centrale telefoniczne zgodnie z wykazem przedstawionym przez Zamawiającego, nada numerację, uprawnienia abonentom  analogowym i cyfrowym,

- skonfiguruje zestawy sekretarsko – dyrektorskie,

- na zgłoszenie Zamawiającego wprowadzi   zapowiedzi    słowne    dla    odpowiednich    abonentów  (treść zapowiedzi dostarczona będzie przez Zamawiającego),

- zapewni możliwość wykonywania połączeń pomiędzy wszystkimi lokalizacjami wymienionymi w pkt 2,3 za pomocą numerów wewnętrznych.

- Zachowanie istniejącej numeracji telefonicznej realizowanej na łączu ISDN PRA w lokalizacjach:

- LUW Lublin ul. Spokojna 4 / Lubomelska 1-3:

Trzy dostępy ISDN PRA (30B+D) o numeracji: (81)7424-100 do 399,

    - 599, (81)7424-700 do 799, (81)3079-480 do 499, (81)3079-510 do 599, (81)3079-610 do 699, (81)3079-710 do 749, (81)3079-910 do 969.

- delegatura LUW w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41:

Jeden dostęp ISDN PRA (15B+D) o numeracji (83) 3449-200 do 299,

- delegatura LUW w Chełmie ul. Niepodległości 1:

Jeden dostęp ISDN PRA (30B+D) o numeracji (82) 5627-500 do 699,

- delegatura LUW w Zamościu ul. Partyzantów 3:

Jeden dostęp ISDN PRA (30B+D) o numeracji (84) 6776-500 do 699.

- Zachowanie istniejącej numeracji miejskiej dostępów ISDN (2B+D) 
i telefonów analogowych oraz dostępu do Internetu w lokalizacjach:

a) LUW Lublin ul. Spokojna 4 / Lubomelska 1-3:

- (81) 5327097 ISDN,

- (81) 5322648 MSN,

- (81) 5327568 ISDN,

- (81) 5323811 ISDN,

- (81) 5323828 MSN,

- (81) 5323831 MSN,

- (81) 5324444 ISDN,

- (81) 5329141 MSN,

- (81) 5329134 MSN,

- (81) 5328709 ISDN,

- (81) 5323834 MSN,

- (81) 5323835 MSN,

- (81) 5323839 MSN,

- (81) 5329118 ISDN,

- (81) 5329135 MSN,

- (81) 5329145 MSN,

- (81) 7405015 ISDN,

- (81) 7405910 ISDN,

- (81) 7409601 ISDN,

- (81) 7409602 ISDN,

- (81) 7413425 PSTN + DSL 8000,

- (81) 7472854 ISDN,

- (81) 7474122 ISDN,

- (81) 7476785 ISDN,

- (81) 7477392 ISDN,

- (81) 7477400 ISDN,

- (81) 7476447 MSN,

- (81) 7569406 ISDN,

- LUW Lublin ul. Wojciechowska 1:

- (81) 5253211 ISDN,

- (81) 5336345 + DSL 8000,

- LUW Lublin al. Kraśnicka 118c:

- (81) 5257521 PSTN,

- (81) 5260249 PSTN + DSL 8000,

- LUW Lublin ul. Czechowska 15 Lublin: ( Lubomelska)

- (81) 5329201 PSTN,

- (81) 5329202 PSTN,

- (81) 5329205 PSTN,

- (81) 5321779 PSTN,

- (81) 5323936 PSTN,

- (81) 5325885 PSTN,

- (81) 5328673 PSTN,

- (81) 5329111 PSTN,

- LUW Lublin ul. Szczerbowskiego 6:

- (81) 5284467 ISDN,

- (81) 5284468 MSN,

- (81) 5284472 PSTN,

- LUW Lublin ul. Bazylianówka 46: ( DSK Lublin)

- (81) 7406650 ISDN,

- (81) 7406651 MSN,

- (81) 7406652 MSN,

- (81) 7407018 PSTN + DSL 8000,

- delegatura LUW w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41:

- (83) 3437059 PSTN + DSL 8000,

- (83) 3422276 PSTN + DSL 8000,

- delegatura LUW w Chełmie ul. Niepodległości 1:

- (82) 5630193 PSTN + DSL 8000,

- (82) 5631309 PSTN + DSL 8000,

- delegatura LUW w Zamościu ul. Partyzantów 3:

- (84) 6385514 PSTN + DSL 8000,

- (84) 6392409 PSTN + DSL 8000,

- Wykonawca zapewni całodobowy odbiór zgłoszeń dotyczących usterek lub uszkodzeń systemu lub aparatów przekazywanych drogą telefoniczną i faksową lub elektronicznie, które usunie nie później niż 
dla systemu w ciągu 12 godzin dla aparatów nie później niż w ciągu 8 godzin roboczych od momentu zgłoszenia;

- Wykonawca zapewnia możliwość wykonywania połączeń telefonicznych, faksowych i modemowych na wszystkich numerach;

- Wykonawca zachowa ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w całym okresie trwania umowy;

- Opłaty za połączenia naliczane będą przez Wykonawcę z dokładnością do jednej sekundy – taryfikacja sekundowa bez opłaty za inicjację połączenia;

- Wszystkie połączenia będą realizowane z zachowaniem identyfikacji numeru przychodzącego oraz prezentacją numerów wychodzących;

- Wykonawca zapewnia bezpłatne połączenia pomiędzy wszystkimi lokalizacjami wymienionymi w niniejszej specyfikacji;

- Wykonawca zapewnia bezpłatne połączenia pomiędzy numerami 
w lokalizacjach wymienionych w punktach: 2 a,b,c,d i 3 a,b,c,d,e,f, g,h,i;

- Wykonawca zapewnia przeniesienie bezpłatne numeracji opisanej 
w punktach: 2 a,b,c,d; 3 a,b,c,d,e,f,g,h,i i jej uruchomienie w swojej sieci w pierwszym dniu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy (z dotychczasowym operatorem) od 1.03.2021 r. bez przerw 
w świadczeniu usługi;

- Wykonawca będzie wystawiał faktury z tytułu miesięcznych rozliczeń 
w rozgraniczeniu na lokalizacje obiektów administrowanych przez LUW, tj.: w Lublinie, w Chełmie, w Zamościu, w Białej Podlaskiej (jedna faktura dla jednej lokalizacji – np.: w Chełmie);

- faktury powyższe będą zawierać opłaty za dzierżawę sprzętu rozliczone na poszczególne lokalizacje,

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu specyfikację dotyczącą opłat       za dzierżawę sprzętu w rozbiciu na  poszczególne  typy aparatów  oraz porty;

13)Wykonawca dostarczy bezpłatnie Zamawiającemu bilingi rozmów jako załącznik do faktur wymienionych w pkt 12 (wersja elektroniczna odrębnie po wystawieniu faktury VAT);

- Wykonawca ograniczy ruch rozmów wychodzących dla wskazanych numerów polegający na zablokowaniu wybranych przez siebie połączeń (np. 0-700 xxx xxx, 0-300 xxx xxx, międzystrefowe i inne);

- Cena ofertowa musi obejmować całkowite koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją kontraktu przez okres trwania umowy – tj. 26 miesięcy wyliczone na podstawie danych przedstawionych poniżej oraz zaproponowanych przez Wykonawcę taryf. Do kalkulacji kosztów brutto połączeń należy przyjąć następującą konfigurację połączeń oraz ich czas:

| Typ połączenia | Czas połączeń (minuty) |
| --- | --- |
| Lokalne | 2000,00 miesięcznie |
| międzystrefowe | 11000,00 miesięcznie |
| komórkowe | 15000,00 miesięcznie |
| międzynarodowe | 300,00 miesięcznie |

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian generowanego ruchu (zwiększenie lub zmniejszenie) co nie może wpłynąć na zmianę ceny połączeń w poszczególnych kategoriach ruchu rozmów wyliczonej
na podstawie oferty Wykonawcy;

- Wykonawca nie będzie zmieniał w trakcie wykonywania umowy cen usług w sposób niekorzystny dla Zamawiającego;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do świadczenia przez Wykonawcę usług wyłącznie w oparciu o media kablowe. Nie dopuszcza świadczenia usług za pomocą technologii alternatywnej np. VOIP, drogą radiową, numery dostępowe, bramki GSM;

- Wykonawca zapewni preselekcję wszystkich połączeń do swojej sieci 
(jeżeli będzie konieczna);

- Wykonawca zapewni bezpłatne przeniesienia numerów wymienionych 
w punktach 2, 3 a,b,c,d,e,f,g,h,i, pomiędzy lokalizacjami w obrębach poszczególnych stref numeracyjnych (w razie potrzeby);

- Zamawiający nie może być obciążony żadnymi kosztami wynikającymi ze zmiany dotychczasowego Operatora oraz kosztami obsługi urządzeń należących do Wykonawcy;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wartości zamówienia o kwotę nie przekraczającą 20% wartości umowy brutto;

- Zamawiający wyznaczy osoby do bieżącej współpracy technicznej podczas trwania umowy;

- Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w postaci opiekuna;

- Wszystkie sprawy dotyczące współpracy, zamawianie usług, zgłaszanie napraw usterek oraz korespondencja kierowane będą do opiekuna.

- Wykonawca dostarczy aparaty systemowe producenta centrali telefonicznej, o poniższych minimalnych parametrach:
a) aparaty systemowe z wyświetlaczem (do obsługi sekretariatów) -podłączone do centrali po jednej parze telefonicznej , regulowany kąt podniesienia uchylnego wyświetlacza, wybieranie numeru i prowadzenie rozmowy bez konieczności włączania dedykowanej funkcji lub podnoszenia słuchawki, dzwonienie poprzez opis lub numer, dedykowane przyciski do poruszania się po menu aparatu w czterech kierunkach, przycisk do rozłączania połączeń, przycisk ponownego wybierania numeru, przycisk przekazywania połączeń, min. 6 przycisków, których funkcje zmieniają się wraz ze zmianą stanu połączenia/aparatu, zintegrowana klawiatura używana do wybierania abonenta poprzez opis lub do przesyłania wiadomości, wyświetlanie opisu i numeru przy połączeniu przychodzącym

b) aparaty systemowe standardowe z wyświetlaczem - podłączone do centrali po jednej parze telefonicznej, wybieranie numeru i prowadzenie rozmowy bez konieczności włączania dedykowanej funkcji lub podnoszenia słuchawki, przycisk do rozłączania połączeń, przycisk ponownego wybierania numeru, przycisk przekazywania połączeń, min. 4 przyciski, których funkcje zmieniają się wraz ze zmianą stanu połączenia/aparatu,