Specyfikacja Techniczna

Zadanie A – Laptop

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ, w przypadku komputerów potwierdzonego co najmniej równoważnością wyników badań osiągów uzyskanych w co najmniej jednym z poniższych testów: - WinStone 2004, - SYSmark 2004. | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
|  | Laptop procesor w architekturze x86 przeznaczony dla komputerów przenośnych o częstotliwości 1,7 GHz przy cache L2 1 MB, wyświetlacz 15’’ TFT XGA, o rozdzielczości 1024 x 768, 16,7 mln kolorów, karta graficzna 64 MB, pamięć RAM 512 MB DDR z możliwością rozbudowy do 2 GB, dysk twardy 80 GB, napęd DVD/CD-RW (combo), napęd FDD 3,5’’ 1,44 MB, wbudowana karta sieciowa10/100 MB, wbudowany fax modem 56 K – V.92, komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi 802.11b/g, klawiatura w układzie QWERTY, touch pad, dodatkowo: mysz optyczna ze scroll-lock’iem, złącza: Centronics (lub replikator złącza poprzez USB), IrDa, VGA, S-video, RJ-11 (modem), RJ-45 (LAN) 4x USB, PCIMCIA (1xtyp II), słuchawkowe, mikrofonowe, zasilania, wbudowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem SoundBlasterTM Pro, praca na bateriach 3 godz., zasilacz 100-240 V, 50-60 Hz, torba przenośna do laptopa, komplet sterowników i oprogramowania użytkowego do składników zainstalowanych w laptopie, deklaracja producenta komputera potwierdzająca spełnianie przez komputer norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE], oprogramowanie systemowe z licencją Microsoft Windows XP Professional SP2 oraz nośnik do instalacji oprogramowania. | 1 | szt. |  |  |  | gwarancja producenta 36 miesięcy, dopuszcza się zaoferowanie karty graficznej zintegrowanej z płytą główną pod warunkiem zwiększenia pamięci operacyjnej komputera o wielkość karty graficznej, jeden wolny slot do rozbudowy pamięci, dopuszcza się zewnętrzny napęd FDD na USB, masa notebooka nie większa niż 3 kg, zainstalowany system operacyjny |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |
|  |  |  |  |  | Słownie: |  |

Zadanie B – Zestaw komputerowy do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ, w przypadku komputerów potwierdzonego co najmniej równoważnością wyników badań osiągów uzyskanych w co najmniej jednym z poniższych testów: - WinStone 2004, - SYSmark 2004. | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe UWAGA: Poniższy sprzęt (klasy TEMPEST AMSG 720B) ma spełniać wymagania klauzuli tajności „ŚCIŚLE TAJNE” w SSOE 0 – sprzęt kategorii I - i być certyfikowanym przez Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. |
|  | Komputer w minimalnej konfiguracji: procesor Intel Pentium IV 3.0 GHz, 2 MB/800 BOX, płyta główna certyfikowana i rekomendowana przez producenta procesora, Interfejsy: 1x port szeregowy UART 16C550 (DB9), 1x port równoległy zgodny z EPP/ECP (DB25), 1x wideo port (HD15), 1x port klawiatury (DB9), 1x port myszy (DB9), pamięć RAM 1024 MB z możliwością rozbudowy do 4 GB - 533MHz DDR2, dysk twardy 160 GB zamontowany na stałe (z zainstalowanym systemem operacyjnym) 7200 rpm, 8 MB, dysk twardy 160 GB w wyjmowanej kieszeni 7200 rpm, 8 MB, kontrola dostępu za pomocą czytnika kart elektronicznych z indywidualnym kodem PIN lub inna forma elektronicznej kontroli dostępu, nagrywarka DVD±RW (dual layer) (obsługiwane dyski DVD: (jednostronne/dwustronne), DVD-R, DVD-RW ,DVD+R, DVD+RW, VD+RW(dwuwarstwowe) DVD-RAM, CD-Digital Audio& CD-Extra, CD Plus, CD-ROM XA-Ready, CD-I FMV, CD-TEXT, CD-Bridge, CD-R, CD-RW, Photo CD, Video-CD, DVD-Video Interfejs E-IDE / ATAPI Prędkość zapisu: CD-R 40x, CD-RW 24x, DVD-R 8x, DVD-RW 4x, DVD+R 12x, DVD+RW 2.4x,4x, DVD-RAM 3-5x, DVD+R (dwuwarstwowa):2.4X Prędkość odczytu: CD-ROM/R 40x, CD-RW 40x, DVD-ROM 16x, DVD-R 10x, DVD+R 10x, DVD-RAM 3-5x, DVD+R (dwuwarstwowa) 8x, średni czas dostępu CD-ROM: 135ms (typowy) DVD-ROM: 155ms (typowy) DVD-RAM: 185ms (typowy) Pojemność bufora 2 MB, Buffer Underrun Technology oprogramowanie do nagrywania płyt stacja dyskietek 1,44” MB, karta grafiki 128 MB PCI-Express x 16, karta dźwiękowa zintegrowana kompatybilna z SB, klawiatura Win95 104/105 klawiszy, mysz optyczna optyczna, dwuprzyciskowa z rolką do przewijania, podkładka, Oprogramowanie Windows XP Pro PL OEM + CD + Licencja + SP 2 PL, + komplet oprogramowania ze sterownikami do systemu operacyjnego Microsoft Windows XP. UPS 650 VA. | 1 | szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy - dopuszcza się kartę graficzną zintegrowaną z płytą główną pod warunkiem, że oferent zwiększy pamięć operacyjną o ilość pamięci zarezerwowanej dla karty graficznej. - zainstalowany system operacyjny zgodny z wymogami AMSG 720B - przykładowe zdjęcie oferowanego sprzętu - z dołączonymi urządzeniami dostępowymi dla 10 użytkowników |
|  | Monitor LCD 19’’ przekątna kineskopu 19” / 48 cm, przekątna pola widzenia 19”, średnica plamki 0.294 mm, rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024 / 75Hz, synchronizacja pionowa 56-76 Hz, pozioma 30-82 kHz, kontrast 500:1, wbudowany w panel zasilacz 230 V 50-60 Hz, spełniający wymogi normy TCO’99 lub TCO’03, deklaracja producenta monitora potwierdzająca spełnianie przez monitor norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]. | 1 | szt |  |  |  | gwarancja producenta 36 miesięcy - przykładowe zdjęcie oferowanego sprzętu |
|  | Drukarka laserowa kolorowa A3 procesor 500 MHz, pamięć RAM 128 MB + 32 MB Flash Menory, interfejs port równoległy IEEE 1284, kabel przyłączeniowy centronics 3 m, jakość wydruku 600 x 600 w kolorze oraz w czerni, szybkość druku A4 - 28 str./min., A3 - 14 str./min., maksymalny format A3, normatywne obciążenie miesięczne 100 000, stron/miesiąc, Podawanie papieru: podajnik 1: 100 arkuszy, podajnik 2: 500 arkuszy, druk dwustronny automatyczny (wbudowany moduł druku dwustronnego), język drukarki PCL 6, PCL 5c, emulacja Postscript Level 3, czcionki 80 wewnętrznych skalowalnych czcionek TrueType w PCL, 80 wewnętrznych skalowanych czcionek TrueType w Postscript, wbudowany symbol euro, kabel zasilający, | 1 | szt. |  |  |  | gwarancja producenta 24 miesiące, przykładowe zdjęcie oferowanego sprzętu. |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |
|  |  |  |  |  | Słownie: |  |