Załącznik nr 1

Zadanie nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla trzech samochodów osobowych

określająca parametry techniczno – użytkowe oraz okres gwarancji

I. Rodzaj pojazdu

Typ nadwozia					- nadwozie typu sedan (4-drzwiowe)

Liczba miejsc 					- 5

Kolor 						- jasny metalik

# II. Silnik

Typ						- 4-cylindrowy benzynowy

Pojemność skokowa (cm3)			- min. 1500

Moc kW(KM)					- min. 73(100)

Przyspieszenie 0-100 (s) 			- max. 13 i poniżej

Prędkość max (km/h)	    			- min. 170

Pojemność zbiornika paliwa (l)		- min. 50

Średnie zużycie paliwa  (l/100km)		- max 8

Norma emisji spalin				- EURO 4 lub wyżej

III. Konstrukcja napędu

Rodzaj napędu				- przedni

Skrzynia biegów 				- manualna 5 biegowa

# IV. Wymiary

Dł.(mm)/szer.(mm)/wys.(mm)/ 		- min. 4550/1770/1450

Rozstaw osi min. (mm)			- 2570

Pojemność bagażnika (l)			- min. 520

V. Bezpieczeństwo i inne:

- Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera (poduszka pasażera z funkcją deaktywacji)

- Boczne poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera

- Kurtyny powietrzne

- ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania

- ASR (system przeciwdziałający ślizganiu się kół samochodu przy ruszaniu) lub system równorzędny

- MSR (system zabezpieczający blokowanie kół napędowych przy hamowaniu silnikiem) lub system równorzędny

- Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości pojazdu

- Immobilizer lub równorzędny system zabezpieczający

- Akustyczny sygnalizator nie zapiętych pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera 
z przodu

- Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach

- Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych

- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

- Centralny zamek

- Fabryczny alarm antywłamaniowy z niezależnym zasilaniem, czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu

- Trzecie światło STOP

- Regulacja wysokości fotela kierowcy

- Klimatyzacja

- Radioodtwarzacz z odtwarzaczem CD

- Lampka do czytania z tyłu

# - Dodatkowy komplet felg stalowych z ogumieniem zimowym - 4 szt

- Pełnowymiarowe koło zapasowe

# - Apteczka samochodowa oraz kamizelka odblaskowa

# VI. Obsługa serwisowo-gwarancyjna

Okres gwarancji 		- mechaniczna min. 2 lata

- na korozję perforacyjną min. 6 lat

- na lakier min. 3 lata

Euroassistance		- min. 2 lata

Przeglądy techniczne	 	- min. co 15 tys. km

Sieć stacji serwisowych 	- ASO  Lublin i okolice