Załącznik nr 1

### Szczegółowy opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji: „Określenie programów ochrony powietrza dla trzech następujących stref województwa lubelskiego: aglomeracja Lublin, miasto Chełm, miasto Zamość”. Dokumentację należy sporządzić w dwóch  częściach - odrębnie dla każdej z wymienionych stref, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu. Dokumentacja winna zawierać dane oraz analizy niezbędne do wydania rozporządzeń wojewody w sprawie określenia programu ochrony powietrza i w tym zakresie spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z 5 lipca 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003).

Substancjami, dla których należy wykonać programy ochrony powietrza, są:

- dla miasta Lublin - aglomeracji.– pył zawieszony PM10,

- dla miasta Chełm – pył zawieszony PM10,

- dla miasta Zamość – pył zawieszony PM10.

2.    Program ochrony powietrza dla każdej ze stref powinien zawierać:

A. Część opisową obejmującą:

1)   opis obszaru objętego zakresem programu,

2)   podanie naruszeń standardów jakości powietrza wraz z podaniem zakresu naruszeń,

3)  wyszczególnienie  podstawowych  kierunków  i zakresów  działań  niezbędnych  do przywrócenia standardów jakości powietrza,

4)   listę substancji objętych programem i wskazanie źródeł ich pochodzenia,

5)   termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań programu,

6)   koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zadań,

7)   wskazanie źródeł finansowania programu,

8) 	wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i dokumentacji realizacji programu,

B. Część wyszczególniającą ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu, która podaje:

1)  organy administracji właściwe w sprawach:

a) 	przekazywania organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów programu,

b)	wydania aktów prawa miejscowego,

c) monitorowania realizacji programu lub poszczególnych zadań programu,

2) podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki ustalone w programie.

C. Uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych zagadnień, obejmujące:

1)  charakterystykę obszarów objętych programem, w tym:

a) uwarunkowania wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego terenu, obszarów ograniczonego użytkowania,

b)  liczbę osób zamieszkujących i gęstość zaludnienia,

c)  dane o czynnikach klimatycznych, mających wpływ na poziom substancji i wyniki uzyskiwane   z modeli wykorzystywanych przy prognozowaniu poziomów zanieczyszczeń w powietrzu,

d) dane topograficzne, w tym dane charakteryzujące pokrycie obszaru i sposób jego wykorzystywania,

e)	   informacje  dotyczące  obiektów i obszarów chronionych na mocy odrębnych     przepisów,

2) charakterystykę techniczno-ekologicznych instalacji, urządzeń i rodzajów powszechnego korzystania ze środowiska, których występowanie ma znaczący udział w poziomach substancji   w powietrzu, oraz ocenę możliwych do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ich oddziaływania,

3)   bilanse zanieczyszczeń pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska,                       z powszechnego korzystania ze środowiska i napływów, które mają wpływ na poziomy substancji w powietrzu,

4)   analizy stanu zanieczyszczenia powietrza, z wyszczególnieniem:

a)	czynników powodujących przekroczenia, z uwzględnieniem przemian fizykochemicznych substancji w powietrzu,

b)  procentowego udziału w zanieczyszczeniu powietrza rozpatrywanych w programie podmiotów korzystających ze środowiska i rodzajów powszechnego korzystania ze środowiska,

5)  wskazanie w sposób szacunkowy czasu potrzebnego na osiągnięcie zakładanych przez program celów,

6) analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu:

a)	pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

b)	wykazów rodzajów i ilości substancji wprowadzanych do powietrza, sporządzanych               w ramach systemu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

c)	powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska,

d)	raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,

e)	polityk,  strategii,  planów i programów, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

f)	opisów technik i technologii dotyczących ograniczania wprowadzania substancji do powietrza,

7)  załączniki w formie graficznej uwzględniające:

a) 	podział administracyjny obszaru objętego programem,

b) 	lokalizację:

- na obszarze, którego dotyczy program, i w jego bezpośrednim  sąsiedztwie  instalacji, których eksploatacja powoduje wprowadzanie do powietrza rozpatrywanych substancji,

-  stacji pomiarowych poziomów substancji w powietrzu.

Załączniki  sporządzać  należy   odrębnie   dla  każdej  substancji,  dla  której  występuje  przekroczenie.

3. 	Każdą, z dwóch części dokumentacji należy wykonać w trzech egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej.

- Programy ochrony powietrza winny zostać wykonane z wykorzystaniem jako materiałów pomocniczych opracowań:

  - Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza”, Warszawa 2003 r.",

  - Ministerstwa Środowiska pt. „Zasady sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach”, Warszawa, marzec 2003 r.",

  - „Oceny jakości powietrza w województwie lubelskim za 2005 rok”,

a ponadto danych o emisji za rok 2005, z uwzględnieniem danych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

- Zastosowany model powinien pozwolić na wykonywanie obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu w skali miasta Lublin- aglomeracji i  miast Chełm i Zamość.

6. 	W ramach wykonania przedmiotowych programów ochrony powietrza wymagane jest utworzenie bazy emisji, która powinien spełniać następujące wymagania:

- umożliwiać gromadzenie w elektronicznej bazie, danych o emisjach ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych dla stref: miasta Lublin - aglomeracji, miasta Chełm i miasta Zamość, 
z możliwością rozbudowy o kolejne strefy w przyszłości,

- być kompatybilnym z wojewódzką bazą danych o opłatach ponoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska, za wprowadzanie substancji do powietrza, prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,

- posiadać blok informacji z pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wraz z możliwością raportowania wielkości i rodzajów emisji, parametrów wprowadzania substancji do powietrza,

- posiadać funkcje umożliwiające prognozowanie emisji do powietrza oraz wykonanie symulacji skutków działań ograniczających emisję w oparciu o przyjęte scenariusze działań,

- umożliwiać przygotowanie zestawu danych niezbędnych do prowadzenia modelowania i symulowania rozkładu stężeń substancji w powietrzu, w  ww. strefach,

- posiadać moduł do zarządzania zadaniami wynikającymi z programów służących ochronie powietrza.

Przy budowie bazy emisji należy uwzględnić następujące etapy prac:

- Wdrożenie bazy emisji w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełm w Chełmie, w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska 
i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Zamość w Zamościu, wraz z zapewnieniem jego integracji z bazą opłatową; stanowić on ma system otwarty tak, aby w przyszłości mógł być aktualizowany,

- Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu,

- Wprowadzanie danych z inwentaryzacji emisji punktowej, liniowej oraz powierzchniowej. W celu realizacji tego etapu należy:

  - określić kategorie źródeł emisji, jakie zostaną uwzględnione w inwentaryzacji,

  - opracować metodykę dla określania emisji dla poszczególnych kategorii źródeł;

- Przygotowanie procedur aktualizacji wszystkich baz danych funkcjonujących w ramach bazy emisji;

- Przygotowanie zestawu danych do modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.