# Zadanie A.

# Serwery na potrzeby Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego w lublinie - luw

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. Mając na uwadze, iż wyniki testów zależą od konkretnej konfiguracji zamawianego zestawu komputerowego, zapis „osiągający minimum xxx punktów” należy rozumieć jako fakt, że podzespół umożliwia uzyskanie takiej wydajności w teście 3DMark | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
| 1 | Serwer Ilość zainstalowanych procesorów - 1 szt. Procesor: Czterordzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi: - częstotliwość taktowania zegara procesora ≥ 2,5 GHz, - częstotliwość taktowania szyny systemowej procesora ≥1066 MHz, - pamięć podręczna CPU trzeciego poziomu L3≥8 MB, - możliwość zainstalowania dodatkowego procesora, W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności, Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba porównywane serwery oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć RAM Minimum 8 GB DDR3 1333 MHz, Fully Buffered, address error detection. Możliwość rozszerzenia pamięci do 144 GB. Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną online spare, memory mirror. Płyta główna Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym. Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. Sloty PCI Minimum 2 sloty PCI-Express ≥8x . Dyski HDD 2 dyski 300 GB SAS hot-swap (technologia Serial Attached SCSI (SAS), min. 10 000 obr./min), możliwość zainstalowania min. 2 dodatkowych dysków w wewnętrznych zatokach serwera. Kontroler Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/10, posiadający min. 256 MB wewnętrznej pamięci cache, z możliwością dokupienia modułu podtrzymywania bateryjnego. Karta sieciowa 2 porty sieciowe Gigabit Ethernet 10/100/1000 z mechanizmem TCP/IP Offload i obsługą technologii Accelerated iSCSI Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna ≥32 RAM MB Porty 2 porty RJ-45, 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 3 porty USB w tym 1 z przodu obudowy, złącze VGA (15-pin video), 2 porty PS/2 (klawiatura i mysz) Napędy napęd DVD Zasilanie 2 zasilacze hot-plug (nadmiarowość typu 1+1), Łatwość serwisowania W konfiguracji standardowej prowadnice przesuwne umożliwiające obsługę serwera w stelażu; opcjonalny dwustronny wysięgnik do zarządzania okablowaniem Systemy operacyjne Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Windows Server 2003 Server, Microsoft Windows Server Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware Virtualization Software Wymagane certyfikaty i deklaracje (należy załączyć do oferty): deklaracja zgodności CE, wykonana przez wykonawcę dokładna specyfikacja techniczno-cenowa w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu, dokładne nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami. | 2 | Kpl. |  |  |  | obudowa o wysokości 1U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. serwer wraz z dodatkowym wymaganym wyposażeniem musi pochodzić od jednego producenta, dodatkowe wyposażenie rekomendowane przez producenta serwera serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. gwarancja minimum 36 miesięcy w siedzibie Klienta z czasem reakcji serwisu w następnym dniu roboczym, - gwarancja przedawaryjna na procesor, pamięć, dyski twarde - całość objęta gwarancją producenta serwera na podanych powyżej warunkach serwisowych |
| 2 | Serwer (obudowa typu Tower) Ilość zainstalowanych procesorów - 1 szt. Procesor: Czterordzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi: - częstotliwość taktowania zegara procesora ≥ 2,4 GHz, - częstotliwość taktowania szyny systemowej procesora ≥1066 MHz, - pamięć podręczna CPU trzeciego poziomu L3≥8 MB, W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności, Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba porównywane serwery oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć RAM Minimum 4 GB DDR3, ECC. Możliwość rozszerzenia pamięci do 16 GB. Płyta główna Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym. Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. Sloty PCI Minimum 2 sloty PCI-Express x8, Minimum 1 slot PCI-Express x4, Minimum 1 slot PCI-Express x1 Dyski HDD 1 dysk 140 GB SAS (technologia Serial Attached SCSI (SAS), 15 000 obr./min), możliwość zainstalowania min. 3 dodatkowych dysków w wewnętrznych zatokach serwera. Karta sieciowa 3 karty sieciowe (3 porty) Gigabit Ethernet 10/100/1000. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna ≥ 8 MB RAM Porty: 3 porty RJ-45, 4 porty USB w tym 1 z przodu obudowy, złącze VGA (15-pin video), 2 porty PS/2 (klawiatura i mysz), RS-232C (DB-9) Napędy napęd optyczny DVD Zasilanie Jeden zasilacz wewnętrzny. Systemy operacyjne Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemu Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Wymagane certyfikaty i deklaracje (należy załączyć do oferty): deklaracja zgodności CE, wykonana przez wykonawcę dokładna specyfikacja techniczno-cenowa w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu, dokładne nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami. | 5 | Kpl. |  |  |  | gwarancja minimum 36 miesięcy w siedzibie Klienta z czasem reakcji serwisu w następnym dniu roboczym, |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |

# Zadanie B.

# Sprzęt komputerowy na potrzeby Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego w lublinie - luw

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. Mając na uwadze, iż wyniki testów zależą od konkretnej konfiguracji zamawianego zestawu komputerowego, zapis „osiągający minimum xxx punktów” należy rozumieć jako fakt, że podzespół umożliwia uzyskanie takiej wydajności w teście 3DMark, ( np. wg. strony http://benchit.pl/procesory/ranking/2 ) | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
| 1 | Notebook procesor dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, osiągający w teście 3DMark06 CPU wynik powyżej: 1360 (np. http://benchit.pl/procesory/ranking/2). wyświetlacz 15,6 ’’ TFT WXGA, o rozdzielczości 1366 x 768, karta graficzna do 384 MB współdzielona z pamięcią systemową, pamięć RAM 2 GB DDR2 z możliwością rozbudowy do 4 GB (jeden slot wolny), dysk twardy 160 GB, napęd DVD±RW wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, wbudowany fax modem 56 K – V.92, komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi 802.11b/g, bluetooth klawiatura w układzie QWERTY, touch pad, dodatkowo: mysz optyczna ze scroll-lock’iem złącza: VGA, RJ-11 (modem), RJ-45 (LAN), 3x USB, gniazdo na kartę ExpressCard/54, słuchawkowe, mikrofonowe, zasilania, wbudowany czytnik kart SD, wbudowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, 6-ogniwowy akumulator litowy, zasilacz 100-240 V, 50-60 Hz, torba przenośna z dodatkową kieszenią na dokumenty, komplet nośników zawierający sterowniki, oprogramowanie i dokumentację, preinstalowany przez producenta notebooka system operacyjny Windows®7 Professional pod warunkiem możliwości downgrade do Windows XP Professional dołączone oprogramowanie producenta notebooka do backupu i odzyskiwania systemu | 5 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy, - gwarancja producenta na akumulator 12 miesięcy - masa notebooka nie większa niż 2,9 kg. - należy dołączyć deklarację producenta komputera potwierdzająca spełnianie przez komputer norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, |
| 2 | Netbook procesor jednordzeniowy, osiągający w teście 3DMark03 wynik powyżej 650 w rozdzielczości nominalnej ekranu. wyświetlacz 10’’, panoramiczny, matowy (bez powłoki glare) o rozdzielczości min. 1024 x 600, pamięć RAM DDR2 - 1 GB, dysk twardy 160 GB, wbudowana karta sieciowa 10/100 Mbps, komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi 802.11b/g, bluetooth klawiatura w układzie QWERTY, touch pad, złącza: VGA, RJ-45 (LAN), 3x USB, zasilania, wbudowany czytnik kart SD, 6-ogniwowy akumulator litowy, zasilacz 100-240 V, 50-60 Hz, torba przenośna z dodatkową kieszenią na dokumenty, komplet nośników zawierający sterowniki, oprogramowanie i dokumentację, preinstalowany przez producenta netbooka system operacyjny Windows®XP Home SP3 waga do 1,6 kg | 4 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 24 miesiące, - gwarancja producenta na akumulator 12 miesięcy - należy dołączyć deklarację producenta komputera potwierdzająca spełnianie przez komputer norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, |
| 3 | Komputer stacjonarny procesor zaprojektowany do pracy w urządzeniach stacjonarnych, osiągający w teście 3DMark06 CPU wynik min.: 2250. pamięć RAM 2 GB DDR2 z możliwością rozbudowy pamięci do 4 GB – jeden slot wolny, płyta główna zaprojektowana przy udziale producenta komputera, wyposażona co najmniej w: zintegrowany kontroler USB, min. 4 porty wolne, złącze PCI Express x16, złącze PCI Express x1, złącze PCI, złącze COM, wyprowadzone z tyłu obudowy, złącza audio, złącze centronics lub adapter USB-Centronics. zintegrowana karta grafiki, minimum 248 MB DVMT, karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, kontroler 4xSATA II, dysk twardy 160 GB, SATA, 7200 obr/min., napęd DVD RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD, napęd FDD 3,5” 1,44 MB, karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, klawiatura standard, mysz optyczna z rolką, obudowa typu Minitower: liczba wolnych kieszeni dostępnych z zewnątrz min.: 1 x 5,25’’, 1 x 3,5’’, złącza na przednim panelu: min 1xUSB, 2xAudio, złącza na panelu tylnym min.: 4xUSB, 3xAudio, RJ45, VGA, zasilacz 230 V, 50-60 Hz, min. 300 W zainstalowany czujnik otwarcia obudowy. preinstalowany system z licencją Microsoft Windows XP Professional lub Windows 7 Professional pod warunkiem możliwości downgrade do Windows XP Professional nośnik do reinstalacji oprogramowania systemowego. | 29 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy, - należy dołączyć: 1. specyfikację techniczną w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu lub podzespołów, nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami 2. Oświadczenie producenta płyty głównej o współudziale Oferenta w jej współprojektowaniu. 3. Deklarację producenta komputera potwierdzającą spełnianie przez komputer norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, - dopuszcza się zastosowanie klawiatury i myszy USB, pod warunkiem zachowania żądanej wolnej ilości łącz USB |
| 4 | Monitor LCD 17’’ przekątna ekranu 17’’, rozdzielczość nominalna 1280 x 1024, bez uszkodzonych pikseli ilość kolorów 16,7 mln, kontrast 700:1, jasność 300 cd/m2, plamka nie większa niż 0,265 mm, czas reakcji matrycy 5 ms, kąty widzenia: pion -160o, poziom – 170o, złącze analogowe D-sub 15 pin, wbudowane głośniki, wyjście audio na przednim panelu monitora, wbudowany w panel zasilacz 230 V 50-60 Hz, certyfikaty TCO-03, FCC-B, ISO 13406-2, GOST, TUV, MPR-II, MPR-III deklaracja producenta monitora potwierdzająca spełnianie przez monitor norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]. | 39 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy |
| 5 | Monitor LCD 19’’ przekątna ekranu 19’’, rozdzielczość nominalna 1280 x 1024, bez uszkodzonych pikseli ilość kolorów 16,7 mln, kontrast 700:1, jasność 300 cd/m2, plamka nie większa niż 0,294 mm, czas reakcji matrycy 5 ms, Kąt widzenia: 160° H / 155° V (CR 10:1); 170° H / 170° V (CR 5:1), złącze analogowe 15 pin D-sub, wbudowane głośniki 2 x 1W, wbudowany w panel zasilacz 230 V 50-60 Hz, Zgodność z normami Energy Star, ISO13406-2, TCO'03, TUV-Ergonomics, TUV-GS, MPR II / MPR III deklaracja producenta monitora potwierdzająca spełnianie przez monitor norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]. | 1 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy |
| 6 | Drukarka laserowa A-4 monochromatyczna pamięć 32 MB,(możliwość rozbudowy do 288 MB), rozdzielczość druku 1200x1200dpi Czas wydruku pierwszej strony A4 poniżej 10 s, automatyczny druk dwustronny, Pojemność tacy odbiorczej: 150 arkuszy, Prędkość procesora: 400Mhz, Złącza zewnętrzne: USB 2.0, RJ-45 (Ethernet 10/100), szybkość druku 26 str./min, normatywne obciążenie miesięczne 15 000 str, Pojemność zainstalowanych podajników papieru: 250 arkuszy obsługiwane formaty papieru A4, A5, A6, B5, C5, DL, Obsługiwane języki drukarek: PCL 5e, PCL 6, Postscript Level 3 wbudowany przycisk zatrzymania/anulowania wydruku, wbudowany zasilacz 230 V 50-60 Hz, obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003 w zestawie toner producenta drukarki o trwałości 2000 stron, | 16 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy (w miejscu instalacji) - dołączyć kable przyłączeniowe drukarka-komputer - należy dołączyć deklarację producenta drukarki potwierdzającą spełnianie przez drukarkę norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, |
| 7 | Drukarka laserowa A-4 kolorowa (wymagania minimalne) prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4) - 10 str./min Prędkość druku (kolor, jakość normalna, A4) - 8 str./min jakość wydruku (kolor, najwyższa jakość) do 600 x 600 dpi prędkość druku (czerń, najniższa jakość, A4) - 10 str./min, prędkość druku (kolor, najniższa jakość, A4) 8 str./min jakość wydruku (czerń, najwyższa jakość) 600 x 600 dpi, czas wydruku pierwszej strony (format A4, w kolorze) <25 s, czas wydruku pierwszej strony (format A4) < 25 s, normatywny cykl pracy 25 000 / miesiąc, standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy, w standardzie moduł automatycznego druku dwustronnego i wbudowany interfejs sieciowy, laserowa technologia druku, nośniki: papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty, pamięć standardowa 64 MB z możliwością rozbudowy do 256 MB zewnętrzne porty wejścia/wyjścia :1 port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), 1 wbudowany serwer druku do sieci Fast Ethernet (10/100Base-TX, RJ45), możliwość konfiguracji poprzez przeglądarkę WWW obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 opcjonalne obsługiwane systemy operacyjne OS/2, UNIX, Linux w komplecie: przewód zasilający, płyta CD z instrukcją użytkownika i oprogramowaniem drukarki, podręczny przewodnik do pracy w sieci, komplet kaset z tonerem (czarny, błękitny, purpurowy, żółty), obsługiwane języki drukarki: HP PCL 6, HP PCL 5c; Emulacja HP Postscript Level 3 wbudowany zasilacz 220–240 V, dołączone oprogramowanie: Sterowniki druku (HP PCL 6, emulacja HP PostScript Level 3), CD ze sterownikami do systemów: Windows XP Home, XP Professional panel sterowania z przyciskiem anuluj | 5 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy w miejscu instalacji - dołączyć kable przyłączeniowe drukarka-komputer |
| 8 | Pamięć RAM ECC 8 GB do serwera HP ProLiant seria DL380 G5, - Zestaw w pełni buforowanej pamięci DIMM HP 8 GB PC2-5300 2x4 GB, DDR2, kod producenta 466440-B21 | 2 | kpl |  |  |  |  |
| 9 | Dysk SAS 146 GB do serwera HP ProLiant seria DL380 G5 - HP 146 GB 3 G SAS 10 000 obr./min SFF (2,5 cala), kod producenta - 418367-B21 | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 10 | Zasilacz awaryjny UPS 350 moc pozorna: 350 VA, moc rzeczywista: 210 W, architektura line-interactive liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 2+2 PL (10A), podtrzymanie dla obciążenia 80%: 6 min, podtrzymanie dla obciążenia 50%: 15 min, | 8 | Szt. |  |  |  |  |
| 11 | Zasilacz awaryjny UPS 600 moc pozorna: 600 VA, moc rzeczywista: 210 W, architektura line-interactive liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 2+2 PL (10A), podtrzymanie dla obciążenia 80%: 6 min, podtrzymanie dla obciążenia 50%: 15 min, | 5 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |

# Zadanie C.

# Sprzęt komputerowy na potrzeby Wydziału certyfikacji i funduszy europejskich Luw w lublinie - WCIFE

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. Mając na uwadze, iż wyniki testów zależą od konkretnej konfiguracji zamawianego zestawu komputerowego, zapis „osiągający minimum xxx punktów” należy rozumieć jako fakt, że podzespół umożliwia uzyskanie takiej wydajności w teście 3DMark, ( np. wg. strony http://benchit.pl/procesory/ranking/2 ) | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
| 1 | Notebook procesor dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, osiągający w teście 3DMark06 CPU wynik powyżej: 1360 (np. http://benchit.pl/procesory/ranking/2). wyświetlacz 15,6 ’’ TFT WXGA, o rozdzielczości 1366 x 768, karta graficzna do 384 MB współdzielona z pamięcią systemową, pamięć RAM 2 GB DDR2 z możliwością rozbudowy do 4 GB (jeden slot wolny), dysk twardy 160 GB, napęd DVD±RW wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 MB, wbudowany fax modem 56 K – V.92, komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi 802.11b/g, bluetooth klawiatura w układzie QWERTY, touch pad, dodatkowo: mysz optyczna ze scroll-lock’iem złącza: VGA, RJ-11 (modem), RJ-45 (LAN), 3x USB, gniazdo na kartę ExpressCard/54, słuchawkowe, mikrofonowe, zasilania, wbudowany czytnik kart SD, wbudowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, 6-ogniwowy akumulator litowy, zasilacz 100-240 V, 50-60 Hz, torba przenośna z dodatkową kieszenią na dokumenty, komplet nośników zawierający sterowniki, oprogramowanie i dokumentację, preinstalowany przez producenta notebooka system operacyjny Windows®7 Professional pod warunkiem możliwości downgrade do Windows XP Professional, oprogramowanie Microsoft Office Professional 2007 Polish wraz z nośnikiem (wersja OEM), dołączone oprogramowanie producenta notebooka do backupu i odzyskiwania systemu | 3 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy, - gwarancja producenta na akumulator 12 miesięcy - masa notebooka nie większa niż 2,9 kg. - należy dołączyć deklarację producenta komputera potwierdzająca spełnianie przez komputer norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, - podano nazwę własną oprogramowania biurowego ze względu na potrzebę utrzymania jednorodności oprogramowania użytkowanego w Wydziale. |
| 2 | Rzutnik multimedialny - Rozdzielczość optyczna: minimum 1024x768, - Jasność > 3000 ANSI lumenów, - Kontrast minimum 2000:1, - Wejścia RGB (D-Sub), DVI, S-Video, audio - Wbudowane głośniki, - Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone): ± 40 stopni (w pionie), - Tryb ECO, - w zestawie torba+pilot, -wskaźnik laserowy | 1 | Szt. |  |  |  | - gwarancja na rzutnik 24 m-cy, - gwarancja na lampę 12 m-cy |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |