# Specyfikacja Techniczna						załącznik nr 1

# Sprzęt komputerowy DLA wsoiC

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. Mając na uwadze, iż wyniki testów zależą od konkretnej konfiguracji zamawianego zestawu komputerowego, zapis „osiągający minimum xxx punktów” należy rozumieć jako fakt, że podzespół umożliwia uzyskanie takiej wydajności w teście 3DMark, (np. wg. strony http://benchit.pl/procesory/ranking/ ) | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
| 1 | Komputer stacjonarny procesor zaprojektowany do pracy w urządzeniach stacjonarnych, osiągający w teście 3DMark06 CPU wynik min.: 4334. pamięć RAM ≥2 GB DDR3 z możliwością rozbudowy pamięci do 8 GB – dwa sloty wolne, płyta główna zaprojektowana przy udziale producenta komputera, wyposażona co najmniej w: zintegrowany kontroler USB, co najmniej 6 portów, złącze PCI Express x16, złącze PCI Express x1, złącza audio, zewnętrzna karta grafiki, ≥ 512 MB, karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, kontroler 4xSATA II, dysk twardy ≥ 500 GB, SATA, napęd DVD +/- RW 16x z oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD, karta sieciowa 10/100/1000 MB, klawiatura USB, mysz optyczna USB z rolką, obudowa typu Micro Tower: liczba kieszeni dostępnych z zewnątrz min.: 1x 5,25’’, złącza na przednim panelu: min. 2xUSB, 2xAudio, 3xAudio, RJ45, VGA, zasilacz 230 V, 50-60 Hz, ≥ 300 W możliwość zamknięcia na kłódkę lub linkę Kensington, zainstalowany czujnik otwarcia obudowy. beznarzędziowy montaż napędów, preinstalowane oprogramowanie systemowe z licencją Microsoft Windows 7 Professional oraz nośnik do reinstalacji oprogramowania. | 12 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy, - należy dołączyć: 1. specyfikację techniczną w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu lub podzespołów, nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami 2. Oświadczenie producenta płyty głównej o współudziale Oferenta w jej współprojektowaniu. 3. Deklarację producenta komputera potwierdzającą spełnianie przez komputer norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, - dopuszcza się łącza USB z tyłu komputera, pod warunkiem, że co najmniej dwa łącza USB winno znajdować się z przodu komputera - w przypadku naprawy gwarancyjnej dysk twardy zostaje wymontowany przed przekazaniem sprzętu i pozostaje u użytkownika |
| 2 | Monitor LCD 19’’ przekątna ekranu 19’’, rozdzielczość nominalna 1280 x 1024, bez uszkodzonych pikseli ilość kolorów 16,7 mln, kontrast 800:1, jasność 250 cd/m3, dopuszczalny rozstaw pikseli: 0,2768 mm, powierzchnia matrycy - matowa czas reakcji matrycy 5 ms, Kąt widzenia: 160° H / 160° V złącze analogowe 15 pin D-sub, wbudowane porty USB ≥2, wbudowany w panel zasilacz 230 V 50-60 Hz, obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003 deklaracja producenta monitora potwierdzająca spełnianie przez monitor norm EN 60950 oraz ISO 9241-3,7,8, gwarancja bezpłatnej wymiany lub naprawy monitora na nowy przy stwierdzeniu martwych pikseli | 12 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy, - kolorystyka zgodna z jednostką centralną |
| 3 | Laserowe urządzenie wielofunkcyjne: kolorowa drukarka, automatyczny druk dwustronny, kolorowa kopiarka kolorowy skaner kolorowy skaner ≥ 40 sekund, czas pierwszej kopii w czerni – poniżej 25 s, czas pierwszej kopii w kolorze – poniżej 28 s, interfejsy: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0, podajnik automatyczny oryginałów, pamięć standardowa – minimum 256 MB RAM, prędkość wydruku - powyżej 20 stron na minutę w kolorze (A4), w zestawie zestaw tonerów kolorowych producenta drukarki o trwałości co najmniej 2000 stron, obsługiwane systemy operacyjne: WIN7/XP/Server2003/Vista, | 4 | szt |  |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy (w miejscu instalacji) - dołączyć kable przyłączeniowe drukarka-komputer - należy dołączyć deklarację producenta drukarki potwierdzającą spełnianie przez drukarkę norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC |
| 4 | Zasilacz UPS Moc wyjściowa: ≥ 650 VA; Moc wyjściowa: ≥ 400 W; Napięcie wejściowe: 230 V; Czestotliwość: 50 Hz; Filtracja napięcia wyjściowego: filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy; Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumulatora.: elektroniczne; Zabezpieczenie przeciążeniowe akumulatora: elektroniczne; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: ≥ 11 min.; Czas przełączania na UPS: 5 ms; Ilość gniazd wyjściowych: 3 szt.; | 6 | Szt |  |  |  | - gwarancja producenta 24 miesiące (w miejscu instalacji) |
| 5 | Czytniki biometryczne zewnętrzne Czytnik-Skaner optyczny 500dpi Zasilanie -5V (przez port USB) Czas identyfikacji -<20ms Wyszukiwanie odcisku palca -<1 sekunda Liczba skanowanych palców - 1 Głębia kolorów – 256 odcieni szarości Interfejs USB 2.0 Obszar skanowania – min. 16x24 mm Funkcja AutoCapture Sprawdzanie poprawności pobierania odcisków palców na poziomie API Aplikacje demonstracyjne dla Windows XP Temperatura pracy min. +10- +40 °C | 12 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy (w miejscu instalacji) |
| 6 | Skaner Interfejs - USB 2.0 Typ skanera - Płaski Szybkość skanowania max. Formatu – 14 s Rozdzielczość dla podanej szybkości – 300 Rozdzielczość interpolowana - 25 - 19200dpi dpi Rozdzielczość optyczna - 4800 x 4800 dpi Głębia koloru – 48 bit Głębia szarości – 16 bit Maks. format skanowania – A4 Obszar skanowania - 216 x 297mm mm Typ sensora – CIS, Źródło światła – LED, Zasilanie – przez port USB | 12 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy |
| 7 | Oprogramowanie biurowe MS Office Pro 2007 Polish wraz z nośnikiem do komputerów jw. (wersja OEM). | 12 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x | x |  | x |