# Zestaw wirtualIZACYJNY na potrzeby Lubelskiego urzędu wojewódzkiego w lublinie

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe |
| 1 | Szafa 19’’ serwerowa z osłonami bocznymi wysokość - minimum 38U, panel wentylacyjny min. dwuwentylatorowy z termostatem, otwierane drzwiczki tylne i przednie, szafa producenta oferowanych serwerów | 1 | Kpl. |  |  |  | Gwarancja 3 lata w miejscu eksploatacji Listwy zasilające do montażu w szafie oraz moduły dystrybucji zasilania zapewniające podłączenie urządzeń zamontowanych w szafie dla przypadku jej 100% wypełnienia Informacja dodatkowa: drzwi do istniejącej serwerowni mają 900 mm szerokości |
| 2 | Serwer - rack 19’’, 2U, 2 procesory 64-bitowe, dedykowane do pracy w systemach serwerowych o parametrach każdego z nich : 6 rdzeni fizycznych, taktowanie 3.0 GHz, technologia wykonania 32 nm, 12 MB shared cache, obsługa pamięci DDR3-1333 MHz, obsługa pamięci ECC, sprzętowa obsługa wirtualizacji, 96 GB registered RAM DDR3 1333 MHz ECC – z możliwością zainstalowania do 280 GB RAM, 2 x HD SAS min 146 GB 15K HOT PLUG pracujące w RAID 1, wbudowany napęd DVD-RW, 6 portów Ethernet (serwer adapter, 1Gbit), 2 x zasilacz HOT PLUG, 1 x FC Ctrl 8Gb/s 2 channel, Kontroler umożliwiający zdalne diagnozowanie, konfigurowanie i restartowanie serwera z poziomu standardowej przeglądarki internetowej | 3 | Szt. |  |  |  | Gwarancja 3 lata w miejscu eksploatacji Zestaw szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych Zaoferowany serwer winien znajdować się na liście serwerów kompatybilnych z VMware: www.vmware.com/resources/compatibility |
| 3 | Macierz dyskowa rack 19’’ umożliwiająca montaż 24 dysków, zapełnienie dostarczonej macierzy dyskami max 70% obsługa sprzętowa RAID 1/0, 3 oraz 5, 6 interfejs FC 8 Gb/s umożliwiający podłączenie min 4 serwerów , możliwość wykonania 8 snapshot’s w obrębie macierzy, możliwość utworzenia 64 LUN w obrębie macierzy, dwa redundantne kontrolery zarządzające pracą macierzy, 2GB Cache Memory na każdy kontroler RAID możliwość przenoszenia LUN na inne grupy RAID w obrębie macierzy, powiększanie wolumenów macierzy w trybie on-line, automatyczna relokacja wadliwych sektorów, oprogramowanie do wykrywania, konfigurowania, zarządzania oraz monitorowania wszystkich komponentów macierzy, dwa niezależne zasilacze typu hot-swap, poziom niezawodności – 99,9%, dostarczona macierz ma posiadać zainstalowane dyski: SAS HotPlug 15 k o łącznej pojemności min 2,4 TB pracujące w RAID6 hotspare SAS HotPlug 7,2 k o łącznej pojemności min 6 TB pracujące w RAID6 hotspare | 1 | Kpl. |  |  |  | Gwarancja 3 lata w miejscu eksploatacji, naprawa następnego dnia roboczego Zaoferowana macierz winna znajdować się na liście macierzy kompatybilnych z VMware: www.vmware.com/resources/compatibility Macierz 4U lub macierz 2U+ półka 2U występujące jako komplet Możliwość rozbudowy do co najmniej 48 dysków w ramach tej samej macierzy dyskowej w przyszłości |
| 4 | Przełącznik KVM z wbudowaną konsolą LCD + okablowanie: Konsola LCD (wbudowana klawiatura, touchpad oraz monitor LCD 15’’) z przełącznikiem KVM 8-portowym przystosowana do zabudowy w szafie serwerowej rack 19" o wysokości 1U, | 1 | Szt. |  |  |  | Gwarancja 3 lata w miejscu eksploatacji Opis dodatkowy: bez wymagania żadnych sterowników, tryb automatycznego skanowania, OSD - On Screen Display, przełącznik winien zawierać: komplet kabli do podłączenia zaoferowanych serwerów, dwa dodatkowe komplety kabli do podłączenia komputerów ze złączami PS/2 |
| 5 | Zasilacz UPS, on-line, rack 19’’, zarządzalny wysokość - 3U, moc wyjściowa min. 3500 W / 5000 VA, napięcie wejściowe/wyjściowe: 230V, wydajność przy pełnym obciążeniu – 90 %, zniekształcenia napięcia wyjściowego: mniej niż 3,5%, typ akumulatora: baterie bezobsługowe typowy czas pełnego ładowania akumulatora: 200 minut, przewidywany czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu – minimum 4 min., porty komunikacyjne: DB-9, RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, slot na kartę zarządzającą, zainstalowana karta zarządzająca UPS z funkcjonalnością: zarządzanie przez sieć za pomocą protokołu SNMP, WWW, Telnet/ssh, rejestracja zdarzeń i powiadamianie o nich poprzez e-mail lub SMS, czujnik temperatury. | 1 | Szt. |  |  |  | Gwarancja 3 lata w miejscu eksploatacji |
| 6 | Oprogramowanie do wirtualizacji VMware vSphere Essentials Plus Kit (dla 3 serwerów dwuprocesorowych, z opcją “High Availability”), z jednorocznym rocznym wsparciem typu basic | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 7 | Zarządzalny Switch Ethernet-19'' 24 porty 10/100/1000BASE-T, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, możliwość zdefiniowania 255 VLAN, funkcje: port mirroring, agregacja portów | 2 | Szt. |  |  |  | gwarancja 3 lata na miejscu eksploatacji |
| 8 | Okablowanie zasilające i logiczne do podłączenia dostarczonych serwerów, macierzy oraz UPS - niezbędne do uruchomienia ww. zestawu. | 1 | Kpl. |  |  |  | W ramach dostawy Oferent dostarczy 20 patchcordów Ethernet Cat 6 do połączeń wewnątrz szafy serwerowej. |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |

# UWAGA: wykonana przez Oferenta dokładna specyfikacja techniczno-cenowa w winna być dostarczona w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie będą podane: nazwa producenta oferowanego sprzętu, dokładne nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu 
i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia ich zgodności 
z wymaganiami.