# Zadanie A.

# komputery, drukarki, monitory, UPS, dyski o dużej pojemności do serwerów, konwertery światłowodowe

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne – opis interpretacji w SIWZ) | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
| 1 | Tablet: - wyświetlacz – przekątna ekranu 10,1 cale, rozdzielczość 1280x800 pikseli z obsługą Multi-Touch Screen, - procesor: minimum 1 GHz, dwurdzeniowy - pamięć operacyjna RAM – 2 GB, - wbudowany dysk twardy – 32 GB SSD, - wbudowane 2 złącza USB 2.0, - wbudowane modemy: 3G SIM (lub miniSIM), Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, - wbudowany mikrofon oraz kamera do video rozmów 1,3Mpix, - wyjście audio - mini Jack, - wyjście video – HDMI, - karta sieciowa RJ-45 (wbudowana lub po USB), - akcelerometr - czujnik światła, - bateria akumulatorowa Litowo – polimerowa, 3 komorowa, umożliwiająca 5 godzin pracy - zewnętrzny zasilacz , - waga bez zasilacza – do 1000 g, - system operacyjny – Windows 7 Home Premium 32 bit, - pakiet Microsoft® Office Starter. - etui na tablet, | 2 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 24 miesiące, - należy dołączyć deklarację producenta potwierdzająca spełnianie przez komputer norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, |
| 2 | Notebook procesor dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, osiągający w teście 3DMark06 CPU wynik powyżej: 1360 (np. http://benchit.pl/procesory/ranking/2). wyświetlacz 15,6 ’’ TFT WXGA, o rozdzielczości 1366 x 768, karta graficzna do 384 MB współdzielona z pamięcią systemową, pamięć RAM 2 GB DDR2 z możliwością rozbudowy do 4 GB (jeden slot wolny), dysk twardy 160 GB, napęd DVD±RW, wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, wbudowany fax modem 56 K – V.92, komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi 802.11b/g, bluetooth, klawiatura w układzie QWERTY, touch pad, dodatkowo: mysz optyczna ze scroll-lock’iem złącza: VGA, RJ-11 (modem), RJ-45 (LAN), 3x USB, gniazdo na kartę ExpressCard/54, słuchawkowe, mikrofonowe, zasilania, wbudowany czytnik kart SD, wbudowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, akumulator litowy zapewniający czas pracy 4 godziny, zasilacz 100-240 V, 50-60 Hz, torba przenośna z dodatkową kieszenią na dokumenty, komplet nośników zawierający sterowniki, oprogramowanie i dokumentację, preinstalowany przez producenta notebooka system operacyjny MS Windows®7 Professional lub MS Windows XP Professional, dołączone oprogramowanie producenta notebooka do backupu i odzyskiwania systemu, | 1 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 36 miesięcy, w tym na na akumulator 12 miesięcy - masa notebooka nie większa niż 2,9 kg. - należy dołączyć deklarację producenta komputera potwierdzająca spełnianie przez komputer norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, |
| 3 | Komputer stacjonarny procesor zaprojektowany do pracy w urządzeniach stacjonarnych, osiągający w teście 3DMark06 CPU wynik min.: 3000. pamięć RAM 4 GB DDR3 z możliwością rozbudowy pamięci do 8 GB – jeden slot wolny, płyta główna zaprojektowana przy udziale producenta komputera, wyposażona co najmniej w: zintegrowany kontroler USB, min. 4 porty wolne, złącze PCI Express x16, złącze PCI Express x1, złącze PCI, złącze COM, wyprowadzone z tyłu obudowy, złącza audio, złącze centronics lub adapter USB-Centronics. zintegrowana karta grafiki, karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, kontroler 4xSATA II, dysk twardy 320 GB, SATA, 7200 obr/min., napęd DVD RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD, karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, klawiatura standard, mysz optyczna z rolką, obudowa typu Minitower: liczba wolnych kieszeni dostępnych z zewnątrz min.: 1 x 5,25’’, 1 x 3,5’’, złącza na przednim panelu: min 1xUSB, 2xAudio, złącza na panelu tylnym min.: 4xUSB, 3xAudio, RJ45, VGA, zasilacz 230 V, 50-60 Hz, min. 350 W preinstalowany system MS Windows 7 Professional lub MS Windows XP Professional nośnik do reinstalacji oprogramowania systemowego. | 60 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 24 miesięcy, - należy dołączyć: 1. specyfikację techniczną w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu lub podzespołów, nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami 2. Oświadczenie producenta płyty głównej o współudziale Oferenta w jej współprojektowaniu. 3. Deklarację producenta komputera potwierdzającą spełnianie przez komputer norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, - dopuszcza się zastosowanie klawiatury i myszy USB, pod warunkiem zachowania żądanej wolnej ilości łącz USB |
| 4 | Monitor LCD 17’’ przekątna ekranu 17’’, rozdzielczość nominalna 1280 x 1024, bez uszkodzonych pikseli ilość kolorów 16,7 mln, kontrast 1000:1, jasność 300 cd/m2, czas reakcji matrycy 5 ms, kąty widzenia: pion -160o, poziom – 170o, złącze analogowe D-sub 15 pin, wbudowane głośniki, wyjście audio na przednim panelu monitora, wbudowany w panel zasilacz 230 V 50-60 Hz, certyfikaty TCO-03, FCC-B, ISO 13406-2, GOST, TUV, MPR-II, MPR-III deklaracja producenta monitora potwierdzająca spełnianie przez monitor norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]. | 75 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 12 miesięcy |
| 5 | Monitor LCD 21’’ przekątna ekranu 21’’, rozdzielczość nominalna 1600 x 1200 lub wyższa, bez uszkodzonych pikseli ilość kolorów 16,7 mln, kontrast 1000:1, jasność 300 cd/m2, czas reakcji matrycy 5 ms, Kąt widzenia: 160° H / 155° V (CR 10:1); 170° H / 170° V (CR 5:1), złącze analogowe 15 pin D-sub, wbudowane głośniki 2 x 1W, wbudowany w panel zasilacz 230 V 50-60 Hz, Zgodność z normami Energy Star, ISO13406-2, TCO'03, TUV-Ergonomics, TUV-GS, MPR II / MPR III deklaracja producenta monitora potwierdzająca spełnianie przez monitor norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]. | 2 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 12 miesięcy |
| 6 | Drukarka laserowa A-4 monochromatyczna pamięć 32 MB,(możliwość rozbudowy do 256 MB), rozdzielczość druku 1200x1200dpi Czas wydruku pierwszej strony A4 poniżej 10 s, automatyczny druk dwustronny, Pojemność tacy odbiorczej: 150 arkuszy, Złącza zewnętrzne: USB 2.0, RJ-45 (Ethernet 10/100), szybkość druku 26 str./min, normatywne obciążenie miesięczne 15 000 str, Pojemność zainstalowanych podajników papieru: 250 arkuszy obsługiwane formaty papieru A4, A5, A6, B5, C5, DL, obsługiwane języki drukarek: PCL 5e, PCL 6, Postscript Level 3 wbudowany przycisk zatrzymania/anulowania wydruku, wbudowany zasilacz 230 V 50-60 Hz, obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP/ Vista/7 w zestawie toner producenta drukarki o trwałości 2000 stron, | 30 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 12 miesięcy (w miejscu instalacji) - dołączyć kable przyłączeniowe drukarka-komputer - należy dołączyć deklarację producenta drukarki potwierdzającą spełnianie przez drukarkę norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, |
| 7 | Drukarka A-4 przenośna technologia druku atramentowa, druk w kolorze, rozmiar nośnika A4, rozdzielczość w pionie/poziomie kolor/BW 1200 dpi minimalna szybkość druku (mono) 15 str./min., minimalna szybkość druku (kolor) 10 str./min., wydajność 250 str./mies., pojemność podajnika papieru 50 szt., interfejs USB 2.0, obsługiwane systemy operacyjne MS Windows XP/Vista/7, masa netto poniżej 2,5 kg, w zestawie: instrukcja obsługi, CD (sterowniki i podręcznik użytkownika), pokrowiec na drukarkę, | 1 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 12 miesięcy (w miejscu instalacji) - dołączyć kable przyłączeniowe drukarka-komputer - należy dołączyć deklarację producenta drukarki potwierdzającą spełnianie przez drukarkę norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, |
| 8 | Zasilacz awaryjny UPS 350 moc pozorna: 350 VA, moc rzeczywista: 210 W, architektura line-interactive, liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 2+2 PL (10A), podtrzymanie dla obciążenia 80%: 6 min, podtrzymanie dla obciążenia 50%: 15 min, | 14 | Szt. |  |  |  |  |
| 9 | Zasilacz awaryjny UPS 3000 typu rack moc pozorna: 3000 VA, moc rzeczywista: 2100 W, architektura line-interactive podtrzymanie dla obciążenia 80%: 6 min, wysokość 2U. | 1 | Szt. |  |  |  | Gwarancja wykonawcy 36 miesięcy z kompletem uchwytów do zamontowania w szafie rack 19’ |
| 10 | Wewnętrzny dysk twardy 3,5’’, magnetyczny: - pojemność - 2 TB, - interfejs – serial ATA, - pamięć cache – min. 32 MB - prędkość obrotowa: 7200 obr./min | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| 11 | Media konwerter światłowodowy: - transmisja typu „duplex” (po dwóch włóknach) światłowodowych wielomodowych 850nm, - prędkość 10/100/1000Mb/s, - min. 1 złącze Ethernet RJ-45, - funkcja - MDI/MDI-X - złącze ST duplex (lub adapter SC/ST duplex) | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |

# Zadanie B

# sprzęt i oprogramowanie na potrzeby systemu EZD

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne – opis interpretacji w SIWZ) | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
| 1 | Skaner A3 o rozdzielczości optycznej 600dpi , - Prędkość skanowania 50str/min w trybie mono (200dpi) - Prędkość skanowania 30str/min w trybie kolor (200dpi) - Format papieru A3 - Skanowanie dwustronne: TAK - Kontrola podwójnych pobrań papieru (ultradźwiękowa) - Obciążenie dzienne 4000 stron - Podajnik ADF na 100stron - Interface USB 2.0 | 2 | Szt. |  |  |  | możliwość współpracy z Kofax Express Workgroup. Skaner musi się znajdować na wykazie: http://www.kofax.com/downloads/datasheets/kofax-express-scanner-performance-cert.pdf Gwarancja wykonawcy 24 miesiące w miejscu użytkowania |
| 2 | Oprogramowanie Kofax Express Workgroup + 1 rok Software Support | 2 | szt |  |  |  | Zakup w ramach powyższego postępowania ze względu na sprzedaż powiązaną ze skanerem. Oprogramowanie wskazane przez autora systemu EZD wdrażanego u Zamawiającego |
| 3 | Drukarka kodów paskowych druk termotransferowy języki programowania - EPL i ZPL rozdzielczość - 8 pkt/mm (203 dpi) szerokość druku - min. 104mm maksymalna długośc druku – 990 mm maksymalna szybkość druku 150mm na sekundę interfejsy: szeregowy RS-232, USB, Parallel pamięć RAM – 8 MB Czujniki nośników : stały czujnik refleksyjny i transmisyjny Rodzaje nośników - składanka, nośnik ciągły, z czarnym znacznikiem lub bez Kody kreskowe liniowe Codabar, Code 11, Code 128, Code 128 , Code 39, Code 93,EAN-13,EAN-14,EAN-8 | 3 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Ręczny czytnik kodów kreskowych odczyt kodów 1D/2D (jedno i dwuwymiarowe) prędkość: 450 skanów/ sek. możliwość odczytu kodów słabej jakości sygnalizacja odczytu kodu: optyczna i dźwiękowa zasięg odczytu do 60 cm interfejs: USB rozdzielczość: 0,13 mm W zestawie podstawka do pracy stacjonarnej odczyt standardowych kodów kreskowych, a w szczególności E/EAN 8, 13/JAN 8, 13, Standard/Interleaved 2of 5 | 3 | szt |  |  |  |  |
| 5 | Przełącznik FC SAN, do montażu w szafie rack, 19’’, o parametrach: - wysokość – 1U, - możliwość obsługi modułów FC 2Gbps, 4Gbps i 8Gbps, - wymagane 8 portów aktywnych, - w przyszłości możliwość aktywowania min. 8 kolejnych portów , - funkcja automatycznego wykrywania przepustowości, - możliwość zarządzania przez WWW, Telnet i SNMP, dołączone oprogramowanie do zarządzania wraz z licencją, - zestaw montażowy do standardowej szafy rack 19”, - w zestawie winno znajdować się 8 szt. 8Gbps modułów SFP LC, - w zestawie powinno znajdować się 8 sztuk kabli wielomodowych, duplex, optycznych FC o długości min.2 m zakończonych złączami LC-LC. | 2 | szt |  |  |  | Gwarancja wykonawcy 12 miesięcy Kompatybilny z HP Storage P2000 (MSA Storage Array) – posiadaną przez Zamawiajacego |
| 6 | Jednoportowy kontroler 4Gb Fibre Channel dla PCI Express: - szyna danych PCI Express x4, - jeden port 4Gb Fibre Channel (optyczny, krótkofalowy z gniazdem LC) - rodzaj złącza: LC duplex (SFF) - światłowód wielomodowy 50/125μm lub 62,5/125μm - wsparcie dla Linux, VMware, Windows (w tym MS Windows Server 2008 R2) | 1 | szt |  |  |  | Gwarancja wykonawcy 24 miesiące Kompatybilna z HP Storage P2000 (MSA Storage Array), np. Microstar, Emulex LightPulse® LPe1150 |
| 7 | Kabel Fibre Channel – 10 m światłowód wielomodowy 50/125µm duplex LC-LC 10 mb | 1 | szt |  |  |  |  |
| 8 | Streamer wewnętrzny SCSI, 5.25" - Pojemność natywna: 800 GB - Pojemność z kompresją: 1600 GB - Obsługiwane nośniki przy zapisie: LTO4, LTO3 - Obsługiwane nośniki przy odczycie: LTO4, LTO3, LTO2 - Interfejs: Ultra320 LVD SCSI, 68 pin | 1 | szt |  |  |  | W komplecie kabel SCSI z terminatorem. |
| 9 | Kontroler SCSI Ultra320 do streamera jw.: interfejs - PCI Express (x1 lub x4) złącze zewnętrzne – 68 pin VHDCI złącze wewnętrzne –68 pin SCSI kompatybilny z MS Windows, SuSE Linux, Red Hat Linux, Novell NetWare | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |

# Zadanie C.

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich LUW w Lublinie – WCIFE – środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne – opis interpretacji w SIWZ) | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
| 1 | Drukarka laserowa A4 kolor, druk dwustronny - szybkość drukowania: 21 str./min w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4) - jakość druku: 9600x600 dpi z funkcją automatycznego wyostrzania obrazu - rozdzielczość drukowania: 600x600 dpi - czas druku pierwszej strony: ok. 10 sekundy lub mniej - podajnik papieru (standardowy): Kaseta o pojemności 250 arkuszy - podajnik uniwersalny na 100 arkuszy - typy nośników: Papier zwykły, etykiety, koperty - rozmiary nośników: A4, B5, A5, Legal, Letter - drukowanie dwustronne: Automatyczne - panel sterowania: LCD - języki obsługi drukarki: PCL5c, PCL6 - interfejs i opcje połączeń: USB 2,0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE1284 - zgodność z systemami operacyjnymi Windows 98/Me/2000/Server 2003/ XP/Vista/7 | 2 | Szt. |  |  |  | Gwarancja wykonawcy 12 miesięcy |
| 2 | Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor, druk dwustronny, kopiowanie i skanowanie - technologia druku: laserowa kolorowa - wyświetlacz LCD - rodzaj skanera: Skaner płaski z podajnikiem dokumentów - skanowanie z podajnika automatycznego - skanowanie dwustronne rewersyjne - kopiowanie, drukowanie i skanowanie w kolorze - skanowanie sieciowe - szybkość druku (A4, w czerni): 20 str./min. - szybkość druku (A4, w kolorze): 20 str./min. - szybkość kopiowania (A4, czarny) 20 kopii/min. - szybkość kopiowania (A4, kolor) 20 kopii/min. - rozdzielczość druku (w czerni) 1200 x 1200 dpi - rozdzielczość druku (w kolorze) 1200 x 1200 dpi - obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP x64, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows 7 - obsługa papieru standardowo: Odbiornik na 150 arkuszy - wbudowany moduł druku dwustronnego - taca wejściowa na min 250 arkuszy - liczba podajników 2 - obsługiwane rodzaje nośników Etykiety papierowe, Zwykły papier - interfejsy standardowe Szybki Ethernet - port USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0 - druk sieciowy, - wspierane protokoły sieciowe TCP/IP IPv4 TCP/IP IPv6, TCP, UDP - zakres zmniejszenia/powiększenia 25 - 400 % | 3 | Szt. |  |  |  | gwarancja 12 miesięcy gwarancji - naprawa w miejscu użytkowania. |
| 3 | Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor, druk dwustronny, kopiowanie i skanowanie - maksymalny rozmiar oryginału: A3 - rozmiary kopii od A3 do A5 - podajnik ręczny: A3 do A5, - rozdzielczość: 600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi - prędkość kopiowania/drukowania : A4: 20 kopii na minutę, A3: 15 kopii na minutę, - powiększenie: 25 - 400% (współczynnik powiększenia co 1%) - tryb druku dwustronnego: standardowy, automatyczny, - liczba arkuszy: standard: kaseta na 250 arkuszy - podajnik ręczny: 100 arkuszy - kolorowy ekran dotykowy - dysk twardy do przechowywania plików tymczasowych - interfejs Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB2.0 - protokoły sieciowe: TCP/IP (LPD/ Port 9100), IPv4/IPv6 - zasilanie: 220-240 V, 10 A, 50/60 Hz - język opisu strony: PCL5/6 - obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, - szybkość skanowania: skanowanie (jednostronne): 30 str./min (format A4, 600 dpi, czarno-biały/kolor), 44 str./min (300 dpi, czarno-biały/kolor), skanowanie (dwustronne): 13 str./min (format A4, 600 dpi, czarno-biały/kolor), 19 str./min (300 dpi, czarno-biały/kolor) - rozdzielczość skanowania 600 dpi - tryb skanowania sieciowego - format plików: TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (wysoka kompresja), | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |

# Zadanie D.

Urządzenia wielofunkcyjne (druk, skanowanie) na potrzeby Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich LUW w Lublinie – WCIFE – środki na zamykanie ZPORR

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne – opis interpretacji w SIWZ) | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe - format papieru wydruk –A4 - format papieru skaner –A4 - technologia druku – monochromatyczny druk laserowy 1200x1200dpi - prędkość wydruku – 25str/min - prędkość skanowania – 3 str/min - skaner z funkcją podawania papieru ADF na 50 arkuszy - podajnik papieru drukarki – 100 arkuszy - maksymalna ilość stron drukowanych miesięcznie – 30000 - funkcja wydruku dwustronnego obsługiwana sprzętowo - pamięć urządzenia 64MB - komunikacja za pomocą portu USB - możliwość pracy sieciowej – 1 port Base-T Ethernet 10/100 (wbudowany serwer wydruku) - obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows XP, 7, 2003, 2008 - możliwość skanowania i kopiowania bezpośrednio z urządzenia (wbudowany wyświetlacz + klawiatura) | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |

# Zadanie E.

# Komputer stacjonarny na potrzeby komisji wojewody lubelskiego ds. kwalifikowania kandydatów na instruktorów nauki jazdy

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne – opis interpretacji w SIWZ) | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
| 1 | Komputer stacjonarny procesor zaprojektowany do pracy w urządzeniach stacjonarnych, osiągający w teście 3DMark06 CPU wynik min.: 3000. pamięć RAM 4 GB DDR3 z możliwością rozbudowy pamięci do 8 GB – jeden slot wolny, płyta główna zaprojektowana przy udziale producenta komputera, wyposażona co najmniej w: zintegrowany kontroler USB, min. 4 porty wolne, złącze PCI Express x16, złącze PCI Express x1, złącze PCI, złącze COM, wyprowadzone z tyłu obudowy, złącza audio, złącze centronics lub adapter USB-Centronics. zintegrowana karta grafiki, minimum 248 MB DVMT, karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, kontroler 4xSATA II, dysk twardy 160 GB, SATA, 7200 obr/min., napęd DVD RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD, napęd FDD 3,5” 1,44 MB, karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, klawiatura standard, mysz optyczna z rolką, obudowa typu Minitower: liczba wolnych kieszeni dostępnych z zewnątrz min.: 1 x 5,25’’, 1 x 3,5’’, złącza na przednim panelu: min 1xUSB, 2xAudio, złącza na panelu tylnym min.: 4xUSB, 3xAudio, RJ45, VGA, zasilacz 230 V, 50-60 Hz, min. 300 W preinstalowany system Microsoft Windows 7 Professional lub Microsoft Windows XP Professional nośnik do reinstalacji oprogramowania systemowego. MS Office 2010 standard z nośnikiem | 1 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 24 miesiące, - należy dołączyć: 1. specyfikację techniczną w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu lub podzespołów, nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami 2. Oświadczenie producenta płyty głównej o współudziale Oferenta w jej współprojektowaniu. 3. Deklarację producenta komputera potwierdzającą spełnianie przez komputer norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, - dopuszcza się zastosowanie klawiatury i myszy USB, pod warunkiem zachowania żądanej wolnej ilości łącz USB |
| 2 | Monitor LCD 17’’ przekątna ekranu 17’’, rozdzielczość nominalna 1280 x 1024, bez uszkodzonych pikseli ilość kolorów 16,7 mln, kontrast 1000:1, jasność 250 cd/m2, czas reakcji matrycy 5 ms, kąty widzenia: pion -160o, poziom – 170o, złącze analogowe D-sub 15 pin, wbudowane głośniki, wyjście audio na przednim panelu monitora, wbudowany w panel zasilacz 230 V 50-60 Hz, certyfikaty TCO-03, FCC-B, ISO 13406-2, GOST, TUV, MPR-II, MPR-III, deklaracja producenta monitora potwierdzająca spełnianie przez monitor norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]. | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |