# Przetarg = komputery, drukarki, monitory, sieciowe Urządzenia aktywne na potrzeby luw w lublinie

# tekst jednolity uwzględniający odpowiedzi zamawiającego na pytania złożone do dnia 25 kwietnia 2012 r. (włącznie).

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne – opis interpretacji w SIWZ) | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
| 1 | Komputer stacjonarny procesor zaprojektowany do pracy w urządzeniach stacjonarnych, osiągający w teście firmy Passmark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 4000. pamięć RAM 4 GB DDR3 z możliwością rozbudowy pamięci do 8 GB – jeden slot wolny, płyta główna zaprojektowana przy udziale producenta komputera, wyposażona co najmniej w: zintegrowany kontroler USB, min. 4 porty wolne, złącze PCI Express x16, złącze PCI Express x1, złącze PCI, złącze COM, wyprowadzone z tyłu obudowy, złącza audio, złącze centronics lub adapter USB-Centronics. zintegrowana karta grafiki, karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, kontroler 4xSATA II, dysk twardy 320 GB, SATA, 7200 obr/min., napęd DVD RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD, karta sieciowa 10/100/1000 Mbps, klawiatura standard, mysz optyczna z rolką, obudowa typu Minitower: liczba wolnych kieszeni dostępnych z zewnątrz min.: 1 x 5,25’’, 1 x 3,5’’, złącza na przednim panelu: min 1xUSB, 2xAudio, złącza na panelu tylnym min.: 4xUSB, 3xAudio, RJ45, VGA, zasilacz 230 V, 50-60 Hz, min. 300 W preinstalowany system MS Windows 7 Professional lub MS Windows XP Professional , nośnik do reinstalacji oprogramowania systemowego. | 45 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 24 miesięcy, - należy dołączyć: 1. specyfikację techniczną w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu lub podzespołów, nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami 2. Oświadczenie producenta płyty głównej o współudziale Oferenta w jej współprojektowaniu. 3. Deklarację producenta komputera potwierdzającą spełnianie przez komputer norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, - dopuszcza się zastosowanie klawiatury i myszy USB, pod warunkiem zachowania żądanej wolnej ilości łącz USB - dopuszcza się zaoferowanie komputera wyposażonego w 2 złącza PCI Express x1, zamiast 1 złącza PCI i 1 złącza PCI Express x1 - Zamawiający będzie wymagał pozostawienia dysków twardych u Zamawiającego w przypadku ich awarii w okresie gwarancyjnym. - poprzez pojecie „złącze Centronics” Zamawiający rozumie port IEEE1284, zwany potocznie złączem LPT lub portem równoległym. |
| 2 | Monitor LCD 17’’ przekątna ekranu 17’’, format (proporcje) 5:4 rozdzielczość nominalna 1280 x 1024, bez uszkodzonych pikseli, ilość kolorów 16,7 mln, kontrast 700:1, jasność 250 cd/m2, czas reakcji matrycy 5 ms, kąty widzenia: pion -160o, poziom – 160o, złącze analogowe D-sub 15 pin, wbudowane głośniki, wyjście audio na przednim panelu monitora, wbudowany w panel zasilacz 230 V 50-60 Hz, certyfikaty TCO-03, ISO 13406-2 deklaracja producenta monitora potwierdzająca spełnianie przez monitor norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]. | 55 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 12 miesięcy - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania monitorów wyposażonych w tzw. „soundbar”, czyli głośniki doczepiane konstrukcyjnie do monitora. - Zamawiający dopuszcza, że wyjście audio może być zlokalizowane z boku lub tyłu monitora. |
| 3 | Drukarka laserowa A-4 monochromatyczna pamięć 32 MB (możliwość rozbudowy do 256 MB), rozdzielczość druku 1200x1200dpi czas wydruku pierwszej strony A4 poniżej 10 s, automatyczny druk dwustronny, pojemność tacy odbiorczej: 150 arkuszy, złącza zewnętrzne: USB 2.0, RJ-45 (Ethernet 10/100), szybkość druku 26 str./min, normatywne obciążenie miesięczne 15 000 str, pojemność zainstalowanych podajników papieru: 250 arkuszy obsługiwane formaty papieru A4, A5, A6, B5, C5, DL, obsługiwane języki drukarek: PCL 5e, PCL 6, Postscript Level 3 wbudowany przycisk zatrzymania/anulowania wydruku, wbudowany zasilacz 230 V 50-60 Hz, obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP/ Vista/7 w zestawie toner producenta drukarki o trwałości 2000 stron, | 25 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 12 miesięcy w miejscu instalacji - należy dołączyć kable przyłączeniowe drukarka-komputer - należy dołączyć deklarację producenta drukarki potwierdzającą spełnianie przez drukarkę norm 2006/95/C oraz 2004/108/EC, |
| 4 | Skaner A-3 skaner płaski , max format skanowania A3, kolorowy, rozdzielczość optyczna 1200x1200dpi, tryby skanowania: kolor: 48 bit, 24 bit, CMYK, odcienie szarości: 16 bit, tekst: 1 bit metoda skanowania: jednoprzebiegowa dołączone oprogramowanie OCR, złącza zewnętrzne: USB 2.0 (kabel sygnałowy w komplecie), sterowniki TWAIN, kompatybilność Win 98SE/2000/XP/Win7. | 4 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 2 lata w miejscu eksploatacji |
| 5 | Zarządzalny Switch Ethernet-19'' 24 porty 10/100/1000BASE-T, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, możliwość zdefiniowania 255 VLAN, funkcje: port mirroring, agregacja portów | 5 | Szt. |  |  |  | - gwarancja wykonawcy 2 lata w miejscu eksploatacji |
| 6 | Skaner A3 o rozdzielczości optycznej 600dpi prędkość skanowania 50str/min w trybie mono (200dpi) prędkość skanowania 30str/min w trybie kolor (200dpi) format papieru A3 skanowanie dwustronne: TAK kontrola podwójnych pobrań papieru (ultradźwiękowa) obciążenie dzienne 4000 stron podajnik ADF na 100stron Interface USB 2.0, | 1 | Szt. |  |  |  | możliwość współpracy z Kofax Express Workgroup. Skaner musi się znajdować na wykazie: http://www.kofax.com/downloads/datasheets/kofax-express-scanner-performance-cert.pdf gwarancja wykonawcy 24 miesiące w miejscu użytkowania |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |

# UWAGA I: wykonana przez Oferenta dokładna specyfikacja techniczno-cenowa w winna być dostarczona w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie będą podane: nazwa producenta oferowanego sprzętu, dokładne nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu 
i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia ich zgodności 
z wymaganiami.

UWAGA II: W przypadku użycia w niniejszym dokumencie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, informuję iż rozwiązania równoważne zawsze będą dopuszczalne. Powyższe realizuje dyspozycję przepisu art. 29 ust. 3 ustawy  z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
odnośnie użycia w powyższej sytuacji sformułowania „lub równoważny”.