# Doposażenie systemu teleinformatycznego Lubelskiego urzędu wojewódzkiego w lublinie

# ZAdaniE A

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: |
| 1 | Pamięć masowa do backupu, serwer NAS, iSCSI - Obudowa wolnostojąca (tower lub desktop) - Procesor 2-rdzeniowy, min. 2 GHz - Pamięć RAM 1 GB DDR3 z możliwością rozbudowy - Zainstalowane 8 dysków, o pojemności 2 TB każdy, SATA, 3,5'', hot-swap - porty: LAN: 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet (TCP/IP, IPv4 i IPv6) USB: min. 2 porty USB 2.0 oraz 2. porty USB 3.0 eSATA: min. 1 port - RAID: 0, 1, 5, 6, hot spare - Technologie: możliwość rozszerzania wielkości wolumenów bez utraty danych, automatyczne wykrywanie uszkodzonych bloków dyskowych, Hard Drive S.M.A.R.T - iSCSI (IP SAN): Multi-LUNs per Target, obsługa do 256 Targets/LUNs, Online LUN Expansion, Obsługa ACL oraz CHAP - Szyfrowanie wolumenów AES 256 bitowe - Możliwość integracji z Microsoft Active Directory oraz LDAP - Kompatybilny z nast. platformami do wirtualizacji: VMware vSphere v. 4 i 5, Windows Server 2008 R2 Hyper-V | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 2 | Media konwerter światłowodowy, jednomodowy, 1000Mb/s, zasięg do 10 km: - transmisja typu duplex (2 włókna jednomodowe) 1310 nm, - Ethernet RJ-45, 10Base-TX, 100Base-TX, 1000Base-TX - funkcja - MDI/MDI-X - złącze SC/PC duplex - kabel przyłączeniowy SC/SC Single-mode duplex 1,5 mb w komplecie | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Media konwerter światłowodowy, jednomodo wy, 1000Mb/s, zasięg do 20 km: - transmisja typu duplex (2 włókna jednomodowe) 1310 nm, - Ethernet RJ-45: 10Base-TX, 100Base-TX, 1000Base-TX - funkcja - MDI/MDI-X - złącze S.C./PC duplex - kabel przyłączeniowy SC/E2000 APC Single-mode duplex, 3 mb w komplecie | 4 | Szt.. |  |  |  | W przełącznicy złącza E2000 APC SM |
| 4 | Dysk do macierzy HP P2000 G3, SAS, 3.5’’, 600 GB, 15k | 1 | Szt.. |  |  |  |  |
| 5 | Dysk do macierzy HP P2000 G3, SAS, 3.5’’, 1 TB, 7.2k | 7 | Szt. |  |  |  |  |
| 6 | Czteroportowa karta sieciowa Gigabit Ethernet do serwera: - format PCI Express, low-profile, kompatybilna z x4 x8 I x16 low-profile PCI Express slot - standard: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, - 4 porty RJ-45, skrętka UTP, 4 pary, kat. 5 - sterowniki do Red Hat 2.4x i późniejsze (32 i 64 bit), Novell NetWare, MS Windows 2000, MS Windows 2003 Server (32 i 64 bit), Free BSD, Sun Solaris x86 | 5 | Szt.. |  |  |  |  |
| 7 | Zasilacz UPS Moc wyjściowa: ≥ 650 VA; Moc wyjściowa: ≥ 400 W; Napięcie wejściowe: 230 V; Czestotliwość: 50 Hz; Filtracja napięcia wyjściowego: filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy; Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumulatora.: elektroniczne; Zabezpieczenie przeciążeniowe akumulatora: elektroniczne; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: ≥ 11 min.; Czas przełączania na UPS ≤ 8.00 ms; Ilość gniazd wyjściowych: 3 szt. | 18 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 24 miesięcy |
| 8 | Pamięć RAM DDR DIMM, 1 GB, PC-400 - częstotliwość pracy: 400 MHz | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 9 | Pamięć RAM DDR2 DIMM, 1 GB, PC2-6400 - częstotliwość pracy: 800 MHz | 10 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |

# UWAGA I: wykonana przez Oferenta dokładna specyfikacja techniczno-cenowa winna być dostarczona w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie będą podane: nazwa producenta oferowanego sprzętu, dokładne nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu 
i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia ich zgodności 
z wymaganiami.

UWAGA II: W przypadku użycia w niniejszym dokumencie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, informuję iż rozwiązania równoważne zawsze będą dopuszczalne. Powyższe realizuje dyspozycję przepisu art. 29 ust. 3 ustawy  z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
odnośnie użycia w powyższej sytuacji sformułowania „lub równoważny”.

# ZAdaniE B Czytniki biOmetryczne

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: |
| 1 | Czytnik dokumentów zawierających zarówno pierwszą jak i drugą cechę biometryczną. Wymagania Urządzenie musi umożliwiać optyczny odczyt kodu MRZ z odpowiedniego pola dokumentu oraz odczyt bezprzewodowy danych biometrycznych zakodowanych na dokumencie zgodnych z normą ICAO 9303. Czytnik musi umożliwiać odczyt pisma MRZ w czytelnych maszynowo dokumentach ID1 i ID3 takich jak np.: paszporty, dowody osobiste , wizy, w szczególności Karty Pobytu wydawane cudzoziemcom. Czytnik musi posiadać funkcjonalność rozpoznawania pisma MRZ zgodnie z normą ICAO 9303/2 określoną w dokumencie APPENDDC 5 Część A dokumentu ICAO 9303/2, Czytnik musi za pomocą modułu RFID umożliwiać odczyt danych biometrycznych zakodowanych na dokumencie zgodnych z ICAO 9303. Rodzaje obsługiwanych dokumentów Czytnik powinien umożliwiać odczyt pisma MRZ z następujących dokumentów czytelnych maszynowo spersonalizowanych zgodnie z normami ISO 1073 oraz ICAO 9303: - paszport 2 linie po 44 znaki - wiza 21inie po 36 znaków Inne wymagania techniczne: Szybkość rozpoznawania MRZ : co najmniej 60 znaków/s Czcionka: OCR-B1 Dane wyjściowe: ASCII Typy dokumentów RFID: zgodne z wymaganiami ICAO 9303 Typowy czas odczytu RFID: nie więcej niż 10 s MTBF: co najmniej 200 000 godz. Komunikacja: co najmniej USB 2.0 Sygnalizacja stanu czytnika: Tak Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Vista 32/64 bit, Win7 32/64 bit. Formaty Danych OCR: Format 1 (2*44 znaki): <STX> <znak l>..<znak 44> <CR> [ <LF> ] <znak l>..<znak 44> <CR> [ <LF> ] <ETX> Format 2 (2 * 36 znaków) <STX> <znak l>..<znak 36> <CR> [ <LF> ] <znak l>..<znak 36> <CR> [ <LF> ] <ETX> Format 3 (3* 30 znaków) <STX> <znak l>..<znak 30> <CR> [ <LF> ] <znak l>,.<znak 30> <CR> [ <LF> ] <znak l>,.<znak 30> <CR> [ <LF> ] <ETX> Format 4 (odrzucony dokument) <STX> <CR> [ <LF> ] <ETX> Oznaczenia i transmitowane znaki ASCII: <STX> początek danych = zgodnie z ustawieniem (typowo hex02) <znak n-ty> dane = {0..9,<,A..Z,<NRC>} - cyfry = (30...39hex) - duże litery = (41,„5A hex) - znak < = (3C hex) <NRC>znak nierozpoznany = zgodnie z ustawieniem (typowo hex5F) <CR><LF> znacznik końca wiersza = zgodnie z ustawieniem (typowo hex0D+hex0A) <ETX> koniec danych = zgodnie z ustawieniem (typowo hex03) [ ] = występuje zgodnie z ustawieniem Format Danych RFID: Format danych RFID zgodny ze standardem PC/SC. | 5 | Szt. |  |  |  | Czytnik będzie używany do odczytu Karty Pobytu zawierającej obie cechy biometryczne. Czytnik będzie miał zastosowanie do odczytu danych, wydawanych cudzoziemcom dokumentów posiadających zarówno pierwszą jak i drugą cechę biometryczną. Czytnik będzie użytkowany w pomieszczeniach biurowych. W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców użytkowanym czytnikiem jest czytnik VPR610e firmy Vicomp sp. z o.o. |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |

# UWAGA I: wykonana przez Oferenta dokładna specyfikacja techniczno-cenowa winna być dostarczona w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie będą podane: nazwa producenta oferowanego sprzętu, dokładne nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu 
i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia ich zgodności 
z wymaganiami.

UWAGA II: W przypadku użycia w niniejszym dokumencie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, informuję iż rozwiązania równoważne zawsze będą dopuszczalne. Powyższe realizuje dyspozycję przepisu art. 29 ust. 3 ustawy  z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
odnośnie użycia w powyższej sytuacji sformułowania „lub równoważny”.

# ZAdaniE C ZASILACZE AWARYJNE UPS - WCIFE

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: |
| 1 | Zasilacz UPS Moc wyjściowa: ≥ 650 VA; Moc wyjściowa: ≥ 400 W; Napięcie wejściowe: 230 V; Czestotliwość: 50 Hz; Filtracja napięcia wyjściowego: filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy; Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumulatora.: elektroniczne; Zabezpieczenie przeciążeniowe akumulatora: elektroniczne; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: ≥ 11 min.; Czas przełączania na UPS ≤ 8.00 ms; Ilość gniazd wyjściowych: 3 szt. | 18 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 24 miesięcy |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |

# UWAGA I: wykonana przez Oferenta dokładna specyfikacja techniczno-cenowa winna być dostarczona w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie będą podane: nazwa producenta oferowanego sprzętu, dokładne nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu 
i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia ich zgodności 
z wymaganiami.

UWAGA II: W przypadku użycia w niniejszym dokumencie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, informuję iż rozwiązania równoważne zawsze będą dopuszczalne. Powyższe realizuje dyspozycję przepisu art. 29 ust. 3 ustawy  z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
odnośnie użycia w powyższej sytuacji sformułowania „lub równoważny”.