III.	Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na zestawionym przez Oferenta łączu. Usługa ma być świadczona w 4 lokalizacjach zamawiającego w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu i Lublinie.

Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych standardów określonych przykładowymi znakami towarowymi.

Na szczegółowy zakres zamówienia składa się:

- Lokalizacje dla łącz objętych zamówieniem:

  - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, , ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin - pomieszczenia serwerowni pok. nr 003 (zwana dalej: „lokalizacja Lublin”).

  - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska – pokój 21 (zwana dalej: „lokalizacja BiałaPodlaska”).

  - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Delegatura w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm – pokój 49 (zwana dalej: „lokalizacja Chełm”).

  - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość – pokój 4:  (zwana dalej: „lokalizacja Zamość”).

- Wymagania minimalne dla zamawianych łącz:

  - Wykonawca winien realizować usługę w lokalizacjach objętych zamówieniem, gwarantując stały szerokopasmowy dostęp do sieci Internet w okresie 48 miesięcy i w czasie 24 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu.

  - Wykonawca winien zapewnić gwarancję jakości dla łączy, zwaną powszechnie SLA (Service Level Agreement), w tym gwarantowanych parametrów usługi naprawczej dla każdego łącza w zakresie:

    - gwarancji rocznej dostępności usług na poziomie minimum 99% / rok (zwanej powszechnie RDA),

    - możliwości zgłaszania awarii 24 godz. / dobę przez 7 dni w tygodniu i podanie sposobu zgłaszania awarii,

    - usuwanie awarii w ciągu maksimum 16 godz. od momentu zgłoszenia lub wykrycia awarii (zwane powszechnie CUA),

    - Warunkiem przyjęcia łącza do pracy jest obustronne podpisanie protokołu odbioru łącz internetowych stwierdzającego zgodność parametrów łącz internetowych z parametrami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia potwierdzonego dokumentacja testową.

    - Wykonawca dostarczy i uruchomi urządzenia końcowe na swój koszt. Urządzenia końcowe będą objęte obsługą serwisową Wykonawcy.

    - Wykonawca udzieli Zamawiającemu bonifikaty za przerwy w pracy łącza spowodowane awarią trwającą jednorazowo co najmniej 12 godzin w wysokości 1/60 opłaty miesięcznej za każde uszkodzone łącze udostępnione przez Wykonawcę. Każde następne rozpoczęte 12 godzin liczy się jako pełne 12 godzin. Bonifikaty w opłatach nie mogą przekroczyć wysokości miesięcznych opłat za łącze udostępnione przez Wykonawcę. Bonifikaty będą naliczane po przyjęciu łącza internetowego do eksploatacji.

    - Zamawiający pod pojęciem „awaria” określa każdą sytuację, w której łącze internetowe nie spełnia parametrów określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

- Minimalne parametry techniczne:

  - gwarantowane pasma do sieci Internet w lokalizacjach:

    - Lokalizacja Lublin minimum 30 Mbps niezależnie w kierunku wysyłania i odbierania danych, z każdym rokiem zwiększane o 5 Mbps bez wzrostu kosztu świadczenia usługi,

    - Pozostałe lokalizacje minimum 10 Mbps niezależnie w kierunku wysyłania i odbierania danych, z każdym rokiem zwiększane o 2 Mbps bez wzrostu kosztu świadczenia usługi,

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość likwidacji łącza Internet w Delegaturach w Chełmie, Białej Podlaskiej lub Zamościu i przeniesienie gwarantowanego pasma do sieci Internet do centrali Urzędu w Lokalizacji Lublin bez zmiany kosztów świadczenia usługi. Przeniesienie pasma nastąpi w okresie jednego miesiąca od daty pisemnego powiadomienia Oferenta przez Zamawiającego.

  - łącza symetryczne,

  - łącza w trybie pełnego dupleksu,

  - łącza bez limitów transferu danych,

  - dostępna liczba adresów IP dla lokalizacji:

    - Lokalizacja Lublin – 2 pule adresowe

      - pula przyłączeniowa – min. 4 publiczne adresy IP,

      - pula na potrzeby DMZ – min. 32 publiczne adresy IP.

Routing pomiędzy pulą przyłączeniową a pulą DMZ będzie realizowany przez Zamawiającego.

    - Pozostałe lokalizacje – pula minimum 8 publicznych adresów IP (5 adresów IP do wykorzystania przez Zamawiającego),

  - możliwość wydelegowania revDNS dla przydzielonych adresów IP dla każdego łącza,

  - punkt zakończenia każdego łącza poprzez interfejs RJ-45 (standard FastEthernet),

  - izolacja danych transmitowanych przez Zamawiającego od transmisji danych pochodzących od innych podmiotów,

  - połączenie miedzy lokalizacjami objętych zamówieniem ma być wykonane przez sieć szkieletową Wykonawcy, nie dopuszcza się operatorów pośrednich,

  - stały dostęp do statystyk obrazujących parametry łącza:

    - ilość przesyłanych pakietów na sekundę w obie strony,

    - średnie wielkości transmitowanych danych (wysycenie łącza),

    - statystyka awaryjności.

  - Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w ofercie informację o oferowanych parametrach technicznych łączy i warunkach zapewnienia gwarancji jakości usług, spełniających minimalne wymagania Zamawiającego.

  - Sieć szkieletowa, którą dysponuje Wykonawca musi wymieniać ruch z minimum 5 operatorami działającymi na terenie Polski oraz co najmniej jednym operatorem międzynarodowym lub sieć szkieletowa Wykonawcy musi być bezpośrednio podłączona do minimum 1 punktu wymiany ruchu z innymi operatorami działającymi na terenie Polski oraz z minimum 1 operatorem międzynarodowym.

  - Usługi muszą być dostarczone za pomocą łącza kablowego lub światłowodowego, Zamawiający nie dopuszcza używania jako technologii dostępowej technologii radiowych. W przypadku braku łącza kablowego lub światłowodowego w delegaturach, Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii radiowej do czasu wykonania łącza kablowego/światłowodowego na okres maksymalnie 30dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.

  - Oferowany przedmiot zamówienia musi obejmować instalację wszelkich urządzeń, wymaganego okablowania i oprogramowania oraz ich konfigurację niezbędną do jego realizacji.

  - Zakończenia łącz oraz urządzenia służące do realizacji przedmiotu zamówienia należy zamontować w miejscach wskazanych przez Opiekunów Umowy Zamawiającego, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w miejscu instalacji łącza, po uprzednim telefonicznym umówieniu się, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w ofercie informację o oferowanych parametrach technicznych łączy i warunkach zapewnienia gwarancji jakości usług, spełniających minimalne wymagania Zamawiającego.